## Slide 1: Hydro-UAI Course
Redes neurais artificiais
Fundamentos básicos
Prof. André Rodrigues
Prof. Bruno Brentan
Prof. Rodrigo Perdigão
Notes: Objetivo: Apresentar os fundamentos de redes neurais e a aplicação à hidrologia.
Condução: Apresente o tema e situe a MLP como uma função aprendida a partir de dados. A aula privilegia exemplos pequenos antes de uma aplicação hidrológica. Ajuste a profundidade da matemática ao público.
Pergunta à turma: Que variável hidrológica você gostaria de prever?
Resposta esperada: Exemplos possíveis: vazão, nível, demanda ou uma variável de qualidade da água.
Detalhes: Percurso sugerido: conceitos e representação, cálculo da previsão, cálculo do gradiente, validação e aplicação. Os slides 17 a 20 formam um exemplo contínuo. Atividades e respostas aparecem nas notas dos slides 30 e 31.
Base da aula: Aula_RNA_Hydro-UAI.pptx fornecida pelo usuário.

## Slide 2: Hydro-UAI Course
Redes Neurais Artificiais
Objetivos e percurso da aula
01
Representação
Como o neurônio combina as entradas.
02
Não linearidade
Como as ativações ampliam o modelo.
03
Treinamento
Como o erro orienta o ajuste dos pesos.
04
Generalização
Como avaliar a previsão em dados futuros.
Notes: Objetivo: Mostrar o caminho da aula.
Condução: Antecipe que as mesmas operações serão vistas como figura, equação e cálculo. Faça uma pausa curta após XOR e antes de validação.
Pergunta à turma: Qual a diferença entre explicar como a rede calcula e explicar como ela aprende?
Resposta esperada: O cálculo usa parâmetros fixos. O aprendizado ajusta esses parâmetros a partir dos erros.
Base da aula: Aula_RNA_Hydro-UAI.pptx fornecida pelo usuário.
Referência: https://scikit-learn.org/stable/modules/neural_networks_supervised.html

## Slide 3: Hydro-UAI Course
Redes Neurais Artificiais
Redes neurais na hidrologia
Previsão de vazão
Estimar Q(t + 1) com informações disponíveis até t.
Detecção de anomalias
Analisar diferenças entre medidas e estimativas.
Reservatórios e balanços
Estimar variáveis de apoio à operação e ao balanço hídrico.
A interpretação física e a qualidade dos dados continuam necessárias.
Notes: Objetivo: Relacionar a rede a tarefas hidrológicas.
Condução: Use a bacia como contexto, sem atribuir a ela valores ou características de um estudo de caso. Dê um exemplo de cada tarefa.
Pergunta à turma: Uma boa previsão de vazão garante conservação de massa?
Resposta esperada: A conservação exige verificação ou restrições explícitas na modelagem. Uma rede convencional pode violar balanços físicos.
Detalhes: Ilustração conceitual original gerada com imagegen para esta aula, em transparência e na paleta Hydro-UAI. A figura não representa uma bacia identificada nem um resultado empírico.
Base da aula: Aula_RNA_Hydro-UAI.pptx fornecida pelo usuário.
Referência: https://www.tensorflow.org/tutorials/structured_data/time_series

## Slide 4: Hydro-UAI Course
Redes Neurais Artificiais
Previsão e disponibilidade dos dados
Objetivo: prever a vazão do próximo dia.
t − 1
t
t + 1
Q(t − 1)
P(t) e Q(t)
Alvo: Q(t + 1)
xₜ = [P(t), Q(t), Q(t − 1)]
yₜ = Q(t + 1)
Notes: Objetivo: Definir o horizonte e impedir uso de informações futuras.
Condução: Explique que t é o momento de emissão. Considere P(t) como a chuva acumulada já medida até esse momento. Use a linha do tempo antes da tabela.
Pergunta à turma: P(t + 1) observado pode entrar nessa previsão?
Resposta esperada: A chuva futura observada só existe depois. Uma previsão meteorológica emitida até t poderia entrar, identificada como previsão.
Detalhes: A escolha de um dia é didática. Outros horizontes exigem redefinir entradas, rótulos e disponibilidade. Q(t) também precisa estar disponível no momento de emissão.
Base da aula: Aula_RNA_Hydro-UAI.pptx fornecida pelo usuário.
Referência: https://www.tensorflow.org/tutorials/structured_data/time_series

## Slide 5: Hydro-UAI Course
Redes Neurais Artificiais
Aprendizado supervisionado
Cada linha associa um vetor de entradas xₜ à saída observada yₜ.
t | P(t) mm | Q(t) m³/s | Q(t − 1) m³/s | yₜ = Q(t + 1) m³/s
1 | 12 | 50 | 47 | 46
2 | 0 | 46 | 50 | 49
3 | 8 | 49 | 46 | 65
4 | 20 | 65 | 49 | 61
Dados hipotéticos para explicar a organização do dataset.
Notes: Objetivo: Construir pares de treinamento sem confundir entrada e alvo.
Condução: Leia a segunda linha em voz alta. As vazões em dias sucessivos respeitam os deslocamentos da série. Explique que o valor do alvo só aparece após t + 1, mas será conhecido no histórico de treino.
Pergunta à turma: O que muda se a previsão for para dois dias à frente?
Resposta esperada: O alvo passa a Q(t + 2). A disponibilidade das entradas continua limitada ao momento de emissão.
Detalhes: Os dados desta tabela foram construídos apenas para o exemplo. Não são observações de uma estação. Variáveis de entrada não precisam ser estatisticamente independentes.
Base da aula: Aula_RNA_Hydro-UAI.pptx fornecida pelo usuário.
Referência: https://www.tensorflow.org/tutorials/structured_data/time_series

## Slide 6: Hydro-UAI Course
Redes Neurais Artificiais
O neurônio artificial
x₁
x₂
x₃
Σ
φ
h
w₁
w₂
w₃
Soma + viés
Ativação
Saída
z = ∑ⱼ wⱼxⱼ + b
h = φ(z)
Notes: Objetivo: Explicar soma ponderada, viés e ativação.
Condução: Percorra as conexões da esquerda para a direita. Diferencie a pré-ativação z da saída h. Uma unidade da camada de saída pode fornecer ŷ.
Pergunta à turma: Qual o papel do viés?
Resposta esperada: Deslocar a pré-ativação mesmo quando todas as entradas são zero.
Detalhes: O esquema é uma unidade computacional, não uma reprodução do neurônio biológico. Cada conexão tem seu próprio peso.
Base da aula: Aula_RNA_Hydro-UAI.pptx fornecida pelo usuário.
Referência: https://www.deeplearningbook.org/contents/mlp.html
Referência: https://scikit-learn.org/stable/modules/neural_networks_supervised.html

## Slide 7: Hydro-UAI Course
Redes Neurais Artificiais
Pesos e viés: um exemplo numérico
Entrada | xⱼ | wⱼ | wⱼxⱼ
x₁ | 2 | 0,5 | 1,0
x₂ | 1 | 1,2 | 1,2
x₃ | 3 | −0,4 | −1,2
Chart: Contribuição a z
| w₁x₁ | w₂x₂ | w₃x₃ | b
Contribuição | 1 | 1.2 | -1.2 | 0.2
b = 0,2
z = 1 + 1,2 − 1,2 + 0,2 = 1,2
Notes: Objetivo: Mostrar como sinais e magnitudes dos pesos alteram a soma.
Condução: Peça que os alunos calculem cada produto antes da soma. Revele a soma verbalmente depois de ouvir uma resposta.
Pergunta à turma: Um peso negativo sempre produz uma contribuição negativa?
Resposta esperada: A contribuição depende do sinal de w e de x. Neste exemplo x₃ é positivo, então o produto é negativo.
Detalhes: Entradas e saída são adimensionais no exemplo. Se φ=ReLU, h=max(0,1.2)=1.2. O termo b tem a unidade da pré-ativação.
Base da aula: Aula_RNA_Hydro-UAI.pptx fornecida pelo usuário.
Referência: https://www.deeplearningbook.org/contents/mlp.html

## Slide 8: Hydro-UAI Course
Redes Neurais Artificiais
Neurônio linear e regressão
Chart: y
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Observações | 3 | 6 | 5 | 10 | 11
Previsão | 1 | 13 | 13 | 13 | 13
Ativação identidade
φ(z) = z
ŷ = wx + b
Neste exemplo:
w = 2 e b = 1
Dados didáticos adimensionais. Cinza: y. Ciano: ŷ.
Notes: Objetivo: Relacionar o neurônio linear a um modelo conhecido.
Condução: Identifique w como inclinação e b como intercepto. Reforce que a linha representa previsões e os pontos são respostas observadas.
Pergunta à turma: A previsão passa necessariamente por todos os pontos?
Resposta esperada: O modelo ajusta a relação global. As diferenças de cada ponto são os resíduos.
Detalhes: Os valores y=[3,6,5,10,11] para x=[1,2,3,4,5] têm reta de mínimos quadrados ŷ=2x+1. Isso não implica que uma relação hidrológica seja linear.
Base da aula: Aula_RNA_Hydro-UAI.pptx fornecida pelo usuário.
Referência: https://scikit-learn.org/stable/modules/neural_networks_supervised.html

## Slide 9: Hydro-UAI Course
Redes Neurais Artificiais
Resíduo: direção e magnitude
Chart: Resíduo e
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
e = y − ŷ | 0 | 1 | -2 | 1 | 0
eᵢ = yᵢ − ŷᵢ
e > 0
A previsão fica abaixo
do valor observado.
e < 0
A previsão fica acima
do valor observado.
Mesmo exemplo do slide anterior. O sinal do resíduo segue e = y − ŷ.
Notes: Objetivo: Interpretar sinal e magnitude do erro.
Condução: Conecte a barra de x=3 ao ponto y=5 e à previsão ŷ=7. Compare com x=2: y=6 e ŷ=5.
Pergunta à turma: A soma dos resíduos representa bem a qualidade deste ajuste?
Resposta esperada: Ela é zero aqui, embora existam erros. Resíduos de sinais opostos podem se cancelar.
Detalhes: Resíduos [0,1,-2,1,0]. O MSE evita o cancelamento pela soma dos quadrados. Toda derivação a seguir usa a mesma convenção e=y−ŷ.
Base da aula: Aula_RNA_Hydro-UAI.pptx fornecida pelo usuário.
Referência: https://cs231n.github.io/optimization-2/

## Slide 10: Hydro-UAI Course
Redes Neurais Artificiais
MSE e influência dos erros
Chart: Erro ao quadrado
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
e² | 0 | 1 | 4 | 1 | 0
MSE = (1/N) ∑ᵢ eᵢ²
(0 + 1 + 4 + 1 + 0)/5
MSE = 1,2
Um erro duas vezes maior
contribui quatro vezes mais.
Exemplo adimensional. Para Q em m³/s, o MSE tem unidade (m³/s)².
Notes: Objetivo: Calcular a perda e explicar a penalização quadrática.
Condução: Some as cinco barras e divida por N=5. Distingua a perda usada para treinamento das métricas usadas na avaliação.
Pergunta à turma: Qual a unidade da raiz do MSE para vazão?
Resposta esperada: A RMSE volta à unidade m³/s.
Detalhes: L e MSE serão usados conforme a agregação: no exemplo de um único par, L=(y−ŷ)². Alguns programas usam 1/(2N), que muda o fator 2 do gradiente, sem alterar o ponto de mínimo da perda não regularizada.
Base da aula: Aula_RNA_Hydro-UAI.pptx fornecida pelo usuário.
Referência: https://cs231n.github.io/optimization-2/
Referência: https://scikit-learn.org/stable/modules/neural_networks_supervised.html

## Slide 11: Hydro-UAI Course
Redes Neurais Artificiais
Funções de ativação
ReLU
Chart: φ(z)
max(0, z)
Sigmoide
Chart: φ(z)
1/(1 + exp(−z))
tanh
Chart: φ(z)
tanh(z)
Sigmoide e tanh saturam. A ReLU tem derivada zero para z < 0.
Notes: Objetivo: Identificar a transformação de cada ativação.
Condução: Escolha z=-2,0,2 e peça leituras qualitativas das saídas. As três curvas têm limites verticais diferentes, coerentes com suas funções.
Pergunta à turma: Qual destas saídas pode ser negativa?
Resposta esperada: tanh. ReLU é não negativa e sigmoide fica entre zero e um.
Detalhes: Para z=0, ReLU=0, sigmoide=0.5 e tanh=0. Para z≠0, ReLU tem derivada 0 à esquerda e 1 à direita. Em zero, implementações escolhem uma subderivada. Saturação pode produzir gradientes pequenos.
Base da aula: Aula_RNA_Hydro-UAI.pptx fornecida pelo usuário.
Referência: https://scikit-learn.org/stable/modules/neural_networks_supervised.html
Referência: https://www.deeplearningbook.org/contents/mlp.html

## Slide 12: Hydro-UAI Course
Redes Neurais Artificiais
Camadas lineares e não linearidade
Sem ativação não linear:
ŷ = W₂(W₁x + b₁) + b₂ = Wₑx + bₑ
A composição de camadas afins continua sendo uma função afim.
Com uma ativação não linear:
h = φ(W₁x + b₁) ŷ = W₂h + b₂
Notes: Objetivo: Explicar por que uma camada adicional precisa de não linearidade.
Condução: Expanda o produto para mostrar Wₑ=W₂W₁ e bₑ=W₂b₁+b₂. Aplique a ideia a escalares se a turma não conhecer matrizes.
Pergunta à turma: Adicionar cinco camadas lineares amplia a classe de funções representadas?
Resposta esperada: A composição ainda é afim. A parametrização muda, mas a família de funções continua afim.
Detalhes: A afirmação se refere à expressividade da função de entrada para saída. A função de perda em relação aos fatores W₁ e W₂ pode ser não convexa mesmo nessa rede linear.
Base da aula: Aula_RNA_Hydro-UAI.pptx fornecida pelo usuário.
Referência: https://www.deeplearningbook.org/contents/mlp.html

## Slide 13: Hydro-UAI Course
Redes Neurais Artificiais
Perceptron e separação linear
Chart: x₂
| 0 | 0 | 1
Classe 0 | 0 | 1 | 0
Classe 1 | 1 | 1 | 1
Fronteira | 1.2 | 0.3 | 0.3
Exemplo AND
z = x₁ + x₂ − 1,5
ŷ = 1 se z ≥ 0
ŷ = 0 se z < 0
A fronteira z = 0 separa
as quatro combinações.
Notes: Objetivo: Mostrar uma classificação com fronteira linear.
Condução: Leia as quatro entradas Booleanas. Calcule z em (1,1) e em (1,0). Diferencie este degrau das ativações usadas na regressão.
Pergunta à turma: Qual saída resulta de x₁=x₂=1?
Resposta esperada: z=0.5 e ŷ=1. Nas outras combinações ŷ=0.
Detalhes: A fronteira x₁+x₂=1.5 forma o segmento laranja. O gráfico contém apenas os quatro pontos da tabela verdade de AND. O degrau não tem a derivada usual necessária ao treinamento padrão por backpropagation, por isso foi historicamente treinado por outra regra.
Base da aula: Aula_RNA_Hydro-UAI.pptx fornecida pelo usuário.
Referência: https://www.deeplearningbook.org/contents/mlp.html

## Slide 14: Hydro-UAI Course
Redes Neurais Artificiais
O problema XOR
Chart: x₂
| 0 | 1
Classe 0 | 0 | 1
Classe 1 | 1 | 0
x₁ | x₂ | XOR
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
Uma única reta não separa
essas classes.
Notes: Objetivo: Expor a limitação de uma única fronteira linear.
Condução: Peça que um aluno imagine uma reta para separar os pares da mesma cor. Use as diagonais para mostrar o conflito.
Pergunta à turma: Qual mudança na representação poderia ajudar?
Resposta esperada: Combinar neurônios com ativações não lineares em uma camada oculta.
Detalhes: XOR significa um ou outro, excluindo ambos. A classe positiva ocorre quando as entradas Booleanas diferem. Não extrapole esta tabela a uma definição de probabilidade contínua.
Base da aula: Aula_RNA_Hydro-UAI.pptx fornecida pelo usuário.
Referência: https://www.deeplearningbook.org/contents/mlp.html

## Slide 15: Hydro-UAI Course
Redes Neurais Artificiais
XOR com uma camada oculta
x₁
x₂
h₁
h₂
ŷ
+1
−1
−1
+1
h₁ = ReLU(x₁ − x₂)
h₂ = ReLU(x₂ − x₁)
ŷ = h₁ + h₂
x₁x₂ | h₁ | h₂ | ŷ
00 | 0 | 0 | 0
01 | 0 | 1 | 1
10 | 1 | 0 | 1
11 | 0 | 0 | 0
Notes: Objetivo: Resolver XOR com uma representação não linear concreta.
Condução: Calcule as duas ativações para (0,1) e (1,1). Pesos da saída são 1 e os três vieses são zero.
Pergunta à turma: O que cada neurônio oculto detecta?
Resposta esperada: h₁ detecta x₁ maior que x₂. h₂ detecta x₂ maior que x₁. Para entradas Booleanas, a soma é XOR.
Detalhes: Este é um exemplo construído com pesos definidos, não o resultado de um treinamento. Na figura: x₁→h₁=+1, x₂→h₁=−1, x₁→h₂=−1, x₂→h₂=+1. Para entradas reais a função é |x₁−x₂|, não uma probabilidade de classe.
Base da aula: Aula_RNA_Hydro-UAI.pptx fornecida pelo usuário.
Referência: https://www.deeplearningbook.org/contents/mlp.html

## Slide 16: Hydro-UAI Course
Redes Neurais Artificiais
Arquitetura de uma MLP
3 entradas
4 neurônios ocultos
1 saída
x₁
x₂
x₃
h₁
h₂
h₃
h₄
Q̂
ReLU
Identidade
Parâmetros: 3×4 pesos + 4 vieses + 4×1 pesos + 1 viés = 21.
Notes: Objetivo: Identificar camadas e contar parâmetros.
Condução: Associe as entradas às variáveis da previsão. Conte as conexões e depois os vieses. Na saída de uma regressão usual a ativação pode ser identidade.
Pergunta à turma: O desenho possui 21 neurônios?
Resposta esperada: Não. Possui 4 unidades ocultas e 1 saída. O número 21 conta pesos e vieses.
Detalhes: Com ativação adequada e capacidade suficiente, redes feedforward podem aproximar funções contínuas em um domínio compacto. A existência da aproximação não garante aprender os parâmetros com dados finitos nem generalizar para fora do domínio. Uma saída identidade pode produzir vazões negativas, exigindo tratamento físico ou outra parametrização na aplicação.
Base da aula: Aula_RNA_Hydro-UAI.pptx fornecida pelo usuário.
Referência: https://scikit-learn.org/stable/modules/neural_networks_supervised.html
Referência: https://www.deeplearningbook.org/contents/mlp.html

## Slide 17: Hydro-UAI Course
Redes Neurais Artificiais
Propagação direta: cálculo da previsão
x = 2 u = 0,5 bₕ = −0,2 v = 2 bₒ = 0,4
Entrada
x = 2
Soma
z = 0,8
z = ux + bₕ
ReLU
h = 0,8
h = max(0,z)
Saída
ŷ = 2
ŷ = vh + bₒ
Observação: y = 3
e = 1 L = e² = 1
Notes: Objetivo: Calcular uma rede pequena de ponta a ponta.
Condução: Use o exemplo em quatro etapas. Calcule z=0.5×2−0.2=0.8. A ReLU mantém 0.8. Então ŷ=2×0.8+0.4=2. Peça o resíduo e a perda.
Pergunta à turma: Qual saída da ReLU aparece se z for negativo?
Resposta esperada: Zero. Neste exemplo z é positivo, então h=z.
Detalhes: Exemplo didático adimensional com uma entrada, uma unidade oculta e saída identidade. Os parâmetros u,bₕ,v,bₒ são definidos para o exemplo. Mantenha esses valores nos slides 19 e 20.
Base da aula: Aula_RNA_Hydro-UAI.pptx fornecida pelo usuário.
Referência: https://cs231n.github.io/optimization-2/

## Slide 18: Hydro-UAI Course
Redes Neurais Artificiais
O ciclo de treinamento
1 Previsão
ŷ
Propagação direta
com os pesos atuais.
2 Perda
L
Comparação entre
a previsão e y.
3 Gradientes
∇θL
Retropropagação
pela regra da cadeia.
4 Atualização
θ novo
Otimizador ajusta
pesos e vieses.
O ciclo se repete ao longo dos lotes e das épocas.
Notes: Objetivo: Distinguir as quatro operações do treinamento.
Condução: Volte ao exemplo anterior e diga o que cada etapa acrescenta. Backpropagation calcula derivadas. O otimizador usa as derivadas para atualizar parâmetros.
Pergunta à turma: Uma época é a atualização de um único peso?
Resposta esperada: Uma época corresponde a uma passagem pelo conjunto de treinamento. Pode conter vários lotes e várias atualizações.
Detalhes: No treino em mini-batches a perda e o gradiente usam o lote atual. A trajetória tem variabilidade. Adam adapta as atualizações a partir dos momentos dos gradientes. Aqui a atualização numérica usará gradiente descendente simples.
Base da aula: Aula_RNA_Hydro-UAI.pptx fornecida pelo usuário.
Referência: https://scikit-learn.org/stable/modules/neural_networks_supervised.html
Referência: https://cs231n.github.io/optimization-2/

## Slide 19: Hydro-UAI Course
Redes Neurais Artificiais
Retropropagação e regra da cadeia
e = y − ŷ ∂L/∂ŷ = 2(ŷ − y) = −2e
u
∂z/∂u = x = 2
z
∂h/∂z = 1
h
∂ŷ/∂h = v = 2
ŷ
∂L/∂ŷ = −2
L
L = 1
∂L/∂u = (−2) × 2 × 1 × 2 = −8
Notes: Objetivo: Obter o gradiente de um peso oculto com sinal coerente.
Condução: Siga as setas de L para u. Multiplique as derivadas locais. Como z=0.8, a derivada da ReLU é 1. O gradiente negativo significa que aumentar u um pouco tende a reduzir a perda localmente.
Pergunta à turma: A retropropagação já altera u?
Resposta esperada: Ela calcula ∂L/∂u. O otimizador faz a alteração na etapa seguinte.
Detalhes: Fórmula geral com a convenção eᵢ=yᵢ−ŷᵢ: ∂MSE/∂θ=−(2/N)∑ᵢ eᵢ(∂ŷᵢ/∂θ). A fórmula positiva do material anterior não era coerente com essa convenção. No exemplo: gradientes de u,bₕ,v,bₒ são −8,−4,−1.6,−2.
Base da aula: Aula_RNA_Hydro-UAI.pptx fornecida pelo usuário.
Referência: https://cs231n.github.io/optimization-2/

## Slide 20: Hydro-UAI Course
Redes Neurais Artificiais
Atualização dos parâmetros
θ novo = θ − η∇θL η = 0,01
Parâmetro | Antes | Gradiente | Depois
u | 0,50 | -8,00 | 0,580
bₕ | -0,20 | -4,00 | -0,160
v | 2,00 | -1,60 | 2,016
bₒ | 0,40 | -2,00 | 0,420
Chart: Perda L
| Antes | Depois
Perda L | 1 | 0.3181
ŷ novo = 2,436
L novo ≈ 0,318
Notes: Objetivo: Executar uma atualização e verificar seu efeito.
Condução: Atualize todos os parâmetros com os gradientes calculados na mesma passagem. Recalcule a propagação direta. O exemplo confirma redução da perda para esse passo.
Pergunta à turma: O viés também recebe atualização?
Resposta esperada: Sim. Cada viés tem seu próprio gradiente, como mostram bₕ e bₒ.
Detalhes: Novos valores: u=.58,bₕ=−.16,v=2.016,bₒ=.42. z=1, h=1, ŷ=2.436 e L=(3−2.436)²=.318096. Esta redução é específica do exemplo e de η=.01. Em geral uma taxa elevada ou o gradiente de um lote pode aumentar a perda.
Base da aula: Aula_RNA_Hydro-UAI.pptx fornecida pelo usuário.
Referência: https://cs231n.github.io/optimization-2/
Referência: https://www.deeplearningbook.org/contents/optimization.html

## Slide 21: Hydro-UAI Course
Redes Neurais Artificiais
Taxa de aprendizado
Chart: L(k)/L(0)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
η = 0,05 | 1 | 0.81 | 0.6561 | 0.53144 | 0.43047 | 0.34868 | 0.28243 | 0.22877 | 0.1853
η = 0,40 | 1 | 0.04 | 0.0016 | 6.4e-05 | 2.56e-06 | 1.024e-07 | 4.096e-09 | 1.6384e-10 | 6.5536e-12
η = 1,05 | 1 | 1.21 | 1.4641 | 1.7716 | 2.1436 | 2.5937 | 3.1384 | 3.7975 | 4.595
η = 0,05
Redução lenta.
η = 0,40
Redução rápida
neste exemplo.
η = 1,05
Passos instáveis.
A perda cresce.
Exemplo exato: L(w) = (w − 2)², w inicial = −2. Não são taxas recomendadas para uma RNA.
Notes: Objetivo: Mostrar que a taxa controla o tamanho do passo.
Condução: Todas as curvas começam com a mesma perda. A curva laranja cresce, embora use a direção do gradiente negativo a cada passo.
Pergunta à turma: Uma taxa maior sempre acelera o treinamento?
Resposta esperada: Uma taxa excessiva pode provocar oscilação e divergência.
Detalhes: Neste exemplo, wₖ−2=(1−2η)ᵏ(w₀−2). A razão de perdas é (1−2η)²ᵏ. Para η entre 0 e 1 há convergência nessa quadrática. A estabilidade em redes depende da curvatura e de outros detalhes.
Base da aula: Aula_RNA_Hydro-UAI.pptx fornecida pelo usuário.
Referência: https://www.deeplearningbook.org/contents/optimization.html

## Slide 22: Hydro-UAI Course
Redes Neurais Artificiais
Paisagem da perda e inicialização
Chart: Perda L
Redes com ativações
não lineares costumam
ter perdas não convexas.
A inicialização influencia
o caminho do ajuste.
Gradiente descendente
não garante o mínimo
global.
Corte esquemático: L(w) = (w² − 1)² + 0,25w + 0,5.
Notes: Objetivo: Reconhecer a não convexidade sem prometer um mínimo global.
Condução: Aponte os dois mínimos do exemplo e diga que um é mais baixo. Esclareça que a figura é uma função escalar construída, não a superfície de uma RNA treinada.
Pergunta à turma: A menor perda de treino sempre corresponde à melhor previsão futura?
Resposta esperada: A seleção deve considerar a validação. Minimizar a perda de treino não assegura generalização.
Detalhes: Além de mínimos locais, há regiões planas, pontos de sela e mau condicionamento em problemas multidimensionais. A figura ilustra apenas dois vales em um corte escalar. Várias inicializações devem ser comparadas na validação, sem selecionar pelo teste.
Base da aula: Aula_RNA_Hydro-UAI.pptx fornecida pelo usuário.
Referência: https://www.deeplearningbook.org/contents/optimization.html

## Slide 23: Hydro-UAI Course
Redes Neurais Artificiais
Underfitting e overfitting
Underfitting
Chart: y
MSE treino: 0,0412
MSE valid.: 0,0342
Ajuste intermediário
Chart: y
MSE treino: 0,0036
MSE valid.: 0,0048
Overfitting
Chart: y
MSE treino: 0,0005
MSE valid.: 0,0125
Dados sintéticos. Comparação com polinômios de graus 1, 2 e 12, como analogia da capacidade.
Notes: Objetivo: Relacionar flexibilidade e generalização.
Condução: Os painéis usam os mesmos 18 pontos. A avaliação usa 121 outros pontos com ruído independente. Compare os MSE de treino e validação.
Pergunta à turma: Qual modelo tem o menor erro de treino? Isso basta para escolhê-lo?
Resposta esperada: O grau 12 tem o menor erro de treino. O grau 2 tem o menor erro na validação deste exemplo.
Detalhes: A função geradora é .4+2.4(x−.5)² com ruído normal de desvio .07. As curvas são ajustes polinomiais reais por mínimos quadrados, não RNAs treinadas. A analogia explica capacidade sem atribuir esses resultados a uma arquitetura neural específica.
Base da aula: Aula_RNA_Hydro-UAI.pptx fornecida pelo usuário.
Referência: https://www.deeplearningbook.org/contents/optimization.html

## Slide 24: Hydro-UAI Course
Redes Neurais Artificiais
Validação temporal
A avaliação de uma previsão usa períodos posteriores ao ajuste.
Treino
Validação
Teste
Ajuste dos pesos
e das transformações.
Escolha da rede
e da parada.
Avaliação final
reservada.
Linha do tempo ilustrativa. As larguras não definem uma proporção obrigatória.
Notes: Objetivo: Separar ajuste, seleção e avaliação final.
Condução: Os blocos seguem a ordem temporal. Escolha datas que incluam regimes relevantes e uma quantidade adequada de eventos.
Pergunta à turma: A padronização pode usar a média do período de teste?
Resposta esperada: Os parâmetros da transformação devem usar somente o treino.
Detalhes: O conjunto de teste não participa da escolha da arquitetura, da taxa, da época ou da inicialização. Na construção de janelas, impeça que alvos de treino ultrapassem a fronteira. Para horizontes múltiplos pode ser necessário um intervalo de exclusão. Janelas de entrada podem usar passado disponível, inclusive dados anteriores à fronteira.
Base da aula: Aula_RNA_Hydro-UAI.pptx fornecida pelo usuário.
Referência: https://www.tensorflow.org/tutorials/structured_data/time_series

## Slide 25: Hydro-UAI Course
Redes Neurais Artificiais
Padronização sem vazamento de dados
zⱼ = (xⱼ − μⱼ)/sⱼ
μ e s vêm do treino.
Variável | μ | s | x | z
P (mm) | 10 | 20 | 30 | 1,0
Q(t) (m³/s) | 100 | 40 | 140 | 1,0
Q(t−1) (m³/s) | 100 | 40 | 80 | −0,5
Escalas hipotéticas. A mesma transformação vale para validação e teste.
Notes: Objetivo: Calcular e aplicar a escala corretamente.
Condução: Use P para mostrar (30−10)/20=1. Depois compare magnitudes originais e escalas padronizadas.
Pergunta à turma: Por que não recalcular μ e s em cada conjunto?
Resposta esperada: O modelo precisa receber entradas na mesma transformação ajustada no treino. Recalcular as escalas altera a representação e pode vazar informações.
Detalhes: s é o desvio padrão. Trate variáveis constantes e valores ausentes adequadamente. Se y também for padronizado, desfaça sua escala antes de calcular métricas em m³/s. Em aplicações futuras, transformações também devem respeitar o momento do ajuste.
Base da aula: Aula_RNA_Hydro-UAI.pptx fornecida pelo usuário.
Referência: https://www.tensorflow.org/tutorials/structured_data/time_series
Referência: https://scikit-learn.org/stable/modules/neural_networks_supervised.html

## Slide 26: Hydro-UAI Course
Redes Neurais Artificiais
Curvas de perda por época
Chart: Perda
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Treino | 0.29418 | 0.27058 | 0.24901 | 0.2293 | 0.21129 | 0.19482 | 0.17978 | 0.16603 | 0.15346 | 0.14197 | 0.13147 | 0.12188 | 0.11311 | 0.1051 | 0.097772 | 0.091078 | 0.084961 | 0.07937 | 0.07426 | 0.06959 | 0.065322 | 0.061421 | 0.057856 | 0.054598 | 0.05162 | 0.048898 | 0.046411 | 0.044138 | 0.04206 | 0.040162 | 0.038426 | 0.03684 | 0.035391 | 0.034066 | 0.032856 | 0.031749 | 0.030738 | 0.029814 | 0.028969 | 0.028197 | 0.027492 | 0.026847 | 0.026258 | 0.025719 | 0.025227 | 0.024777 | 0.024366 | 0.02399 | 0.023647 | 0.023333 | 0.023046 | 0.022784 | 0.022544 | 0.022325 | 0.022125 | 0.021942 | 0.021775 | 0.021622 | 0.021483 | 0.021355
Validação | 0.32832 | 0.30821 | 0.28955 | 0.27225 | 0.25619 | 0.24129 | 0.22747 | 0.21464 | 0.20275 | 0.19171 | 0.18147 | 0.17197 | 0.16316 | 0.15498 | 0.1474 | 0.14036 | 0.13383 | 0.12777 | 0.12215 | 0.11694 | 0.11225 | 0.10821 | 0.1048 | 0.10199 | 0.099756 | 0.098082 | 0.096948 | 0.096337 | 0.096232 | 0.09662 | 0.097485 | 0.098815 | 0.1006 | 0.10282 | 0.10548 | 0.10856 | 0.11205 | 0.11595 | 0.12025 | 0.12494 | 0.13001 | 0.13546 | 0.14128 | 0.14746 | 0.15402 | 0.16092 | 0.16819 | 0.1758 | 0.18375 | 0.19206 | 0.2007 | 0.20967 | 0.21898 | 0.22863 | 0.2386 | 0.2489 | 0.25952 | 0.27047 | 0.28174 | 0.29333
Melhor época | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
Melhor validação
Época 29
Perda ≈ 0,096
Parada antecipada
6 épocas sem melhora.
Parada na época 35.
Restaura a época 29.
Curvas esquemáticas, sem treino real. O teste permanece reservado.
Notes: Objetivo: Ler as curvas e explicar checkpoint e paciência.
Condução: Mostre que a curva de treino continua caindo, enquanto a validação piora depois de seu mínimo. Neste exemplo min_delta=0 e paciência=6.
Pergunta à turma: Por que guardar os pesos da melhor época?
Resposta esperada: Os pesos da última época podem ter desempenho pior na validação.
Detalhes: A época de menor perda na curva construída é 29. Seis épocas seguidas sem novo mínimo terminam na época 35. O exemplo exige restauração explícita dos melhores pesos. Em Keras use restore_best_weights=True, monitor=val_loss e mode=min. Defaults e critérios exatos variam por biblioteca.
Base da aula: Aula_RNA_Hydro-UAI.pptx fornecida pelo usuário.
Referência: https://keras.io/api/callbacks/early_stopping/

## Slide 27: Hydro-UAI Course
Redes Neurais Artificiais
Controle do overfitting
J = MSE + λ∑ⱼ wⱼ²
Chart: Penalização λw²
Regularização L2
Penaliza pesos de grande
magnitude. λ controla
a intensidade.
Capacidade da rede e parada
antecipada também exigem
seleção na validação.
Aumentar λ demais pode levar a underfitting.
Notes: Objetivo: Explicar regularização como mudança no objetivo de treino.
Condução: O gráfico mostra apenas a penalização, não a perda total. Compare um peso zero com um peso 2. A decisão sobre λ deve vir da validação.
Pergunta à turma: Penalizar mais sempre melhora a generalização?
Resposta esperada: Uma penalização excessiva pode limitar o ajuste e aumentar o viés.
Detalhes: A convenção de λ e o fator de normalização variam entre implementações. Nem sempre os vieses são penalizados. Outras medidas incluem escolher capacidade adequada, melhorar a representatividade dos dados e aplicar early stopping. Dropout é outra opção, mas não é necessário introduzi-lo nesta aula básica.
Base da aula: Aula_RNA_Hydro-UAI.pptx fornecida pelo usuário.
Referência: https://scikit-learn.org/stable/modules/neural_networks_supervised.html

## Slide 28: Hydro-UAI Course
Redes Neurais Artificiais
Avaliação da previsão hidrológica
Chart: Q (m³/s)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Observado | 35 | 34 | 32 | 45 | 80 | 140 | 200 | 150 | 90 | 70 | 55 | 50 | 45 | 42
RNA hipotética | 34 | 33 | 35 | 50 | 78 | 120 | 160 | 165 | 110 | 78 | 61 | 52 | 48 | 43
Persistência | 37 | 35 | 34 | 32 | 45 | 80 | 140 | 200 | 150 | 90 | 70 | 55 | 50 | 45
Métrica | RNA | Persist.
MAE m³/s | 9,1 | 23,6
RMSE m³/s | 14,1 | 33,2
NSE | 0,920 | 0,557
O pico, o atraso e o viés
completam a leitura
das métricas.
Séries sintéticas e previsões hipotéticas. Persistência: Q̂(t + 1) = Q(t).
Notes: Objetivo: Avaliar uma previsão com métricas e comportamento temporal.
Condução: Peça que a turma localize o pico. A RNA hipotética subestima a maior vazão e tem um pico atrasado, apesar do NSE global elevado. Compare com persistência.
Pergunta à turma: NSE alto garante acerto do pico?
Resposta esperada: A métrica agrega todo o período. A avaliação precisa examinar eventos, tempos de pico e erros nos regimes relevantes.
Detalhes: MAE=média|Q−Q̂|. RMSE=raiz da média dos quadrados. NSE=1−∑(Q−Q̂)²/∑(Q−Q̄)². NSE=1 é perfeito, NSE=0 equivale à média das observações como referência nessa métrica, e NSE<0 é pior. Esta avaliação não é resultado de treinamento real. O dia anterior ao primeiro ponto tem Q=37 m³/s para calcular a persistência. Em aplicação, devolva previsões à unidade física e use o período de teste sem seleção posterior de modelos.
Base da aula: Aula_RNA_Hydro-UAI.pptx fornecida pelo usuário.
Referência: https://doi.org/10.1016/0022-1694(70)90255-6

## Slide 29: Hydro-UAI Course
Redes Neurais Artificiais
Fluxo de uma aplicação
Dados
Séries
Verificar unidades,
falhas e datas.
Amostras
(xₜ, yₜ)
Definir defasagens
e horizonte.
Separação
Tempo
Reservar validação
e teste futuro.
Ajuste
Treino
Treinar pesos;
selecionar pela
validação.
Avaliação
Teste
Comparar com
persistência.
Registro do experimento: entradas, horizonte, arquitetura e critérios de seleção.
Notes: Objetivo: Integrar os conceitos em um experimento reproduzível.
Condução: Retome a previsão Q(t+1). Insista que toda transformação com parâmetros precisa ser ajustada no treino e aplicada aos outros conjuntos.
Pergunta à turma: Em qual etapa se escolhe o número de neurônios?
Resposta esperada: Durante a seleção com a validação, depois do ajuste dos pesos no treino.
Detalhes: Se o treinamento usar um critério automático de validação aleatória, ele pode desrespeitar o desenho temporal. Configure uma rotina com o bloco de validação definido, checkpoint e paciência adequados. Guarde sementes e versões. A comparação com persistência usa exatamente os mesmos timestamps e alvos.
Base da aula: Aula_RNA_Hydro-UAI.pptx fornecida pelo usuário.
Referência: https://www.tensorflow.org/tutorials/structured_data/time_series
Referência: https://scikit-learn.org/stable/modules/neural_networks_supervised.html

## Slide 30: Hydro-UAI Course
Redes Neurais Artificiais
Atividade: uma atualização de um neurônio
Neurônio linear: ŷ = wx + b
x | y | w | b | η
2 | 6 | 1 | 1 | 0,05
1. Qual é a previsão e a perda L = (y − ŷ)²?
2. Quais são os gradientes de w e b?
3. Como ficam w, b e a previsão após um passo?
Notes: Objetivo: Praticar previsão, gradiente e atualização.
Condução: Dê de três a cinco minutos. Permita duplas e peça que mostrem o sinal do gradiente antes de calcular o novo peso. Mantenha as respostas nas notas até a discussão.
Pergunta à turma: Por que o novo peso aumenta?
Resposta esperada: O gradiente de w é negativo, então subtrair η vezes esse gradiente aumenta w.
Detalhes: Respostas: ŷ=1×2+1=3, e=6−3=3, L=9. ∂L/∂w=2(ŷ−y)x=−12 e ∂L/∂b=2(ŷ−y)=−6. w novo=1−.05(−12)=1.6, b novo=1−.05(−6)=1.3. Previsão nova=1.6×2+1.3=4.5, perda nova=(6−4.5)²=2.25. Atualize os dois parâmetros usando a mesma previsão inicial.
Base da aula: Aula_RNA_Hydro-UAI.pptx fornecida pelo usuário.
Referência: https://cs231n.github.io/optimization-2/

## Slide 31: Hydro-UAI Course
Redes Neurais Artificiais
Discussão: seleção e generalização
Chart: MSE
| Modelo A | Modelo B
Treino | 0.001 | 0.08
Validação | 0.3 | 0.1
Qual modelo você
selecionaria para a
avaliação final?
Qual conjunto permanece
fora dessa decisão?
Valores hipotéticos. Mesma variável, transformação e conjuntos nos dois modelos.
Notes: Objetivo: Usar a validação como critério de seleção.
Condução: Peça uma decisão e uma justificativa. Discuta que os valores são comparáveis porque tarefa, transformação e conjuntos são os mesmos.
Pergunta à turma: Qual modelo e qual conjunto reservado?
Resposta esperada: Modelo B tem menor MSE na validação. O teste fica reservado para a avaliação final.
Detalhes: A apresenta um grande intervalo entre treino e validação, compatível com overfitting, mas esse padrão sozinho não prova a causa. Mudança de distribuição, vazamento e diferenças de representatividade também exigem investigação. O teste não deve orientar a decisão entre A e B.
Base da aula: Aula_RNA_Hydro-UAI.pptx fornecida pelo usuário.
Referência: https://www.deeplearningbook.org/contents/optimization.html
Referência: https://www.tensorflow.org/tutorials/structured_data/time_series

## Slide 32: Hydro-UAI Course
Redes Neurais Artificiais
Conceitos e critérios de uso
Modelo
Pesos, vieses e ativações definem a previsão.
Aprendizado
A perda e seus gradientes orientam o ajuste.
Generalização
A validação orienta a escolha e a parada.
Aplicação
O teste futuro e a análise física avaliam o uso.
Notes: Objetivo: Consolidar as relações fundamentais da aula.
Condução: Peça que um aluno explique em voz alta o caminho de uma entrada até a previsão e de um erro até a atualização. Relembre o problema hidrológico inicial.
Pergunta à turma: Que decisão deve preceder a escolha da arquitetura?
Resposta esperada: Definir a variável-alvo, o horizonte de previsão, as informações disponíveis e o desenho da avaliação.
Base da aula: Aula_RNA_Hydro-UAI.pptx fornecida pelo usuário.
Referência: https://scikit-learn.org/stable/modules/neural_networks_supervised.html
Referência: https://www.tensorflow.org/tutorials/structured_data/time_series