## Slide 1: Hydro-UAI Course
Melhorias na modelagem
com dados
André Ferreira Rodrigues
Bruno Melo Brentan
Rodrigo Perdigão Bezerra
MLP, atributos, hiperparâmetros
e análise de incerteza
QUINTA-FEIRA / PARTE 1
Notes: Apresentar o objetivo da aula: construir um procedimento de melhoria de modelos que respeite o tempo, o uso dos dados e a comparação justa. Duração sugerida: 120 a 150 minutos, incluindo as atividades. Os exemplos numéricos e gráficos desta versão são sintéticos e estão identificados nos slides. Autoria conforme a capa do PDF. Arte, logotipos, tipografia, cores e estrutura de capa vêm do template Hydro-UAI Course.
Base: PDF Quinta - parte 1 (1).pdf, página(s) 1. Conteúdo reestruturado para a aula.
O bloco de incerteza apresenta estimadores, confiança, previsão e validação dos intervalos.

## Slide 2: Hydro-UAI Course
Melhorias na modelagem
Objetivos e roteiro da aula
01
Como a rede aprende
MLP, gradiente e atualização dos pesos.
02
Como avaliar a generalização
Separação temporal e curvas de validação.
03
Como escolher as entradas
Correlação, PCA e informação mútua.
04
Como comparar configurações
Hiperparâmetros e experimentos controlados.
02 / 51
05
Como interpretar a incerteza
Dispersão do modelo, confiança e intervalos de previsão.
Notes: Após a aula, o participante deve conseguir explicar o treinamento de um MLP, reconhecer sinais de overfitting, distinguir seleção de atributos de extração de componentes e organizar a busca de hiperparâmetros sem usar o teste. Pergunta inicial: qual dessas etapas costuma consumir mais tempo no trabalho de vocês?
Base: PDF Quinta - parte 1 (1).pdf, página(s) 12. Conteúdo reestruturado para a aula.
Objetivo adicional: distinguir fontes de incerteza e interpretar cobertura, largura e intervalos nas previsões de vazão.

## Slide 3: Hydro-UAI Course
Problema e dados
Exemplo condutor: vazão do próximo dia
No fim do dia t, queremos estimar Q(t+1).
Dados até t
Entradas x(t)
Modelo
Q̂(t+1)
P(t), P(t−1)
Q(t), Q(t−1)
Estado antecedente da bacia
Cada entrada precisa estar disponível
no momento da previsão.
Q: vazão em m³/s. P: precipitação em mm. Exemplo conceitual de previsão diária.
03 / 51
Notes: Distinguir o tempo observado t do horizonte t+1. O modelo usa somente informação disponível no horário operacional de emissão. Precipitação futura observada seria vazamento, mas uma previsão meteorológica realmente disponível poderia ser usada com sua origem e incerteza documentadas. Perguntar: uma estação a montante com atraso de transmissão ainda estará disponível? Atributos válidos dependem desse contrato de disponibilidade.
Ampliação didática do PDF Quinta - parte 1 (1).pdf.
https://scikit-learn.org/stable/common_pitfalls.html

## Slide 4: Hydro-UAI Course
Problema e dados
Treino, validação e teste no tempo
Passado
Futuro
TREINO
VALIDAÇÃO
TESTE
Aprende os pesos.
Ajusta os transformadores.
Escolhe o modelo
e as configurações.
Avalia o modelo
já escolhido.
Janelas e defasagens podem exigir um intervalo entre blocos.
Esquema conceitual. As larguras ilustram os papéis, sem prescrever proporções.
04 / 51
Notes: Usar blocos ordenados para previsão temporal. As proporções dependem do comprimento da série, sazonalidade, horizonte e objetivo. A validação orienta escolhas e o teste final fica separado até que o procedimento esteja definido. Um gap pode ajudar quando há janelas com sobreposição ou rótulos que avançam no tempo. Imputação, padronização, correlação, MI e PCA devem ser ajustados somente com o treino de cada divisão.
Ampliação didática do PDF Quinta - parte 1 (1).pdf.
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.model_selection.TimeSeriesSplit.html
https://scikit-learn.org/stable/common_pitfalls.html

## Slide 5: Hydro-UAI Course
MLP e treinamento
Arquitetura do perceptron multicamadas
x₁
x₂
x₃
h₁
h₂
h₃
h₄
g₁
g₂
g₃
Q̂
P(t)
Q(t)
Q(t−1)
Entradas
Oculta 1
Oculta 2
Saída
A combinação de camadas com ativações não lineares permite representar relações não lineares.
05 / 51
Notes: A rede é feedforward e totalmente conectada neste diagrama. Cada ligação carrega um peso, e cada neurônio das camadas ocultas e de saída tem um viés. Uma rede formada somente por transformações afins pode ser reduzida a uma transformação afim, mesmo com várias camadas. A capacidade não linear depende das funções de ativação. A saída de regressão pode usar ativação linear. Perguntar ao grupo quais entradas adicionais fariam sentido no problema condutor.
Base: PDF Quinta - parte 1 (1).pdf, página(s) 2. Conteúdo reestruturado para a aula.
https://scikit-learn.org/stable/modules/neural_networks_supervised.html

## Slide 6: Hydro-UAI Course
MLP e treinamento
Um neurônio: combinação e ativação
x₁, x₂
z = w₁x₁ + w₂x₂ + b
h = ReLU(z)
Exemplo com entradas já padronizadas
Entradas | Pesos e viés | Cálculo
x₁ = 1,0 x₂ = 0,5 | w₁ = 0,8 w₂ = −0,4 b = 0,1 | z = 0,8 − 0,2 + 0,1 z = 0,7 h = max(0, z) = 0,7
Valores hipotéticos e adimensionais. ReLU(z) = max(0, z).
06 / 51
Notes: Fazer a conta com o grupo antes de revelar o resultado. ReLU deixa passar valores positivos e devolve zero para valores negativos. Neste exemplo, z=0.7 e h=0.7. Os números não representam variáveis hidrológicas com unidades misturadas: as entradas já passaram por uma transformação de escala. A rede combina muitos desses neurônios para construir o mapeamento final. O número de camadas e neurônios é configuração, enquanto w e b são parâmetros aprendidos.
Base: PDF Quinta - parte 1 (1).pdf, página(s) 2. Conteúdo reestruturado para a aula.
https://scikit-learn.org/stable/modules/neural_networks_supervised.html

## Slide 7: Hydro-UAI Course
MLP e treinamento
O ciclo de treinamento
Previsão ŷ
Perda L(y, ŷ)
Gradientes
Atualização
Forward
Comparação
Backpropagation
Otimizador
L = média dos erros quadráticos
w novo = w − η · ∂L/∂w
Backpropagation calcula gradientes.
O otimizador usa esses gradientes
para modificar pesos e vieses.
η é a taxa de aprendizado. O exemplo representa a atualização por gradiente descendente.
07 / 51
Notes: Percorrer as operações na ordem. A regra da cadeia transporta as sensibilidades da perda de volta às camadas anteriores. Backpropagation computa as derivadas, e o algoritmo de otimização aplica a atualização. Adam e SGD usam os gradientes de maneiras diferentes. O sentido da atualização é o negativo do gradiente da perda. Em redes não convexas, essa regra não garante encontrar o mínimo global. Uma época percorre o conjunto de treino uma vez.
Base: PDF Quinta - parte 1 (1).pdf, página(s) 3. Conteúdo reestruturado para a aula.
https://visionbook.mit.edu/backpropagation.html

## Slide 8: Hydro-UAI Course
MLP e treinamento
Uma atualização calculada à mão
Modelo: ŷ = w · x
x = 2, y = 2, w = 0,5
ŷ = 1
L = ½(ŷ − y)² = 0,50
∂L/∂w = (ŷ − y) · x
∂L/∂w = (1 − 2) · 2 = −2
w = 0,5
w novo = 0,7
η = 0,1
ŷ novo = 1,4
L novo = 0,18
Exemplo escalar hipotético. w novo = 0,5 − 0,1 × (−2) = 0,7.
08 / 51
Notes: Convidar os alunos a verificar o sinal da derivada. Uma derivada negativa significa que aumentar w, localmente, reduz a perda. A conta usa um único exemplo e a perda 1/2 do erro quadrático, para simplificar a derivada. Com w=0.7, a previsão passa a 1.4 e a perda é 0.5*(1.4-2)^2=0.18. Não generalizar que toda taxa de aprendizado produz redução de perda. Pergunta: como a previsão mudaria se η fosse muito maior?
Ampliação didática do PDF Quinta - parte 1 (1).pdf.
https://visionbook.mit.edu/backpropagation.html

## Slide 9: Hydro-UAI Course
MLP e treinamento
Parâmetros e hiperparâmetros
Conceito | Exemplos | Como obter
Parâmetros | Pesos w e vieses b | Aprendizado com o treino
Hiperparâmetros | Camadas, neurônios, η, batch size, regularização | Escolha e comparação na validação
Ao trocar um hiperparâmetro, treinamos uma nova configuração
e comparamos seu desempenho no mesmo protocolo.
09 / 51
Notes: Corrigir uma confusão recorrente: neurônios e camadas definem a arquitetura, mas os parâmetros treináveis de um MLP são seus pesos e vieses. Hiperparâmetros podem ser definidos manualmente ou por busca automática. A busca usa resultados de validação para decidir quais configurações comparar. Ela não deve decidir com base no desempenho no teste final.
Base: PDF Quinta - parte 1 (1).pdf, página(s) 11. Conteúdo reestruturado para a aula.
https://scikit-learn.org/stable/modules/grid_search.html

## Slide 10: Hydro-UAI Course
Generalização
Capacidade e ajuste aos mesmos dados
Ajuste linear
Chart: Resposta y
Curvatura moderada
Chart: Resposta y
Interpolação flexível
Chart: Resposta y
O terceiro modelo acompanha o ruído e oscila entre observações.
Dados sintéticos. Ajustes polinomiais de graus 1, 3 e 11 ilustram o efeito da capacidade.
10 / 51
Notes: Os painéis usam as mesmas 12 observações: y=12+4x+8sin(x/2)+ruído normal (desvio 2, seed 42). Os ajustes são polinomiais e servem como analogia visual, sem representar três MLPs treinados. A interpolação de grau 11 reproduz os pontos, mas pode variar muito entre eles. A figura sozinha não estabelece qual modelo generaliza melhor. Essa decisão exige dados fora do treino. Pedir que o grupo indique regiões onde a interpolação produz comportamento menos plausível.
Base: PDF Quinta - parte 1 (1).pdf, página(s) 4. Conteúdo reestruturado para a aula.
https://scikit-learn.org/stable/modules/neural_networks_supervised.html

## Slide 11: Hydro-UAI Course
Generalização
Curvas de treino e validação
Chart: MSE normalizado
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100
Treino | 0.965 | 0.78822 | 0.64469 | 0.52815 | 0.43352 | 0.35669 | 0.29431 | 0.24367 | 0.20254 | 0.16915 | 0.14204 | 0.12003 | 0.10216 | 0.087649 | 0.075867 | 0.066301 | 0.058534 | 0.052227 | 0.047107 | 0.042949 | 0.039574
Validação | 0.98 | 0.80923 | 0.67318 | 0.56479 | 0.47843 | 0.40963 | 0.35481 | 0.31114 | 0.27635 | 0.24863 | 0.22655 | 0.21133 | 0.20443 | 0.20514 | 0.21287 | 0.22715 | 0.24763 | 0.27401 | 0.30605 | 0.34357 | 0.38642
Melhor época | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05
Menor erro de validação
Época 60
Depois desse ponto,
o treino melhora,
mas a validação piora.
Treino
Validação
Melhor época
Curvas sintéticas para diagnóstico. O menor MSE de validação ocorre na época 60.
11 / 51
Notes: A curva de treino cai progressivamente e a de validação tem mínimo na época 60. As curvas foram definidas para ensino, não medidas em um experimento. Identificar o intervalo em que os erros divergem. Divergência é um indício de overfitting, mas séries pequenas ou não estacionárias também podem gerar variações. As curvas devem ser acompanhadas em escala comparável e com uma perda de validação sem a penalização de treino, quando a interpretação exigir essa comparação.
Base: PDF Quinta - parte 1 (1).pdf, página(s) 5. Conteúdo reestruturado para a aula.
https://scikit-learn.org/stable/modules/neural_networks_supervised.html

## Slide 12: Hydro-UAI Course
Generalização
Early stopping e o melhor estado da rede
Época | MSE de validação | Épocas sem melhora
40 | 0,240 | 0
41 | 0,220 | 0
42 | 0,225 | 1
43 | 0,224 | 2
44 | 0,226 | 3
Patience = 3
Parada na época 44.
Retorno aos pesos
da época 41.
A tolerância define o que
conta como melhora.
Exemplo hipotético. Regra ilustrada com tolerância zero e preservação do melhor checkpoint.
12 / 51
Notes: Solicitar que os alunos encontrem o mínimo e depois contem as épocas consecutivas sem melhora. A parada acontece na época 44 com patience=3 e o melhor estado é o da época 41. Implementações podem monitorar perda ou uma métrica, tratar a tolerância de forma diferente e restaurar pesos de modo distinto. A regra deve ser documentada. Em séries temporais, usar um bloco de validação apropriado ao tempo. A divisão aleatória interna de algumas bibliotecas pode exigir um procedimento externo.
Base: PDF Quinta - parte 1 (1).pdf, página(s) 5. Conteúdo reestruturado para a aula.
https://scikit-learn.org/stable/modules/neural_networks_supervised.html

## Slide 13: Hydro-UAI Course
Generalização
Diagnóstico orienta a intervenção
Sinal observado | Hipótese a investigar | Intervenção a comparar
Erros altos no treino e na validação | Capacidade insuficiente, entradas fracas ou treino curto | Melhorar atributos, rever arquitetura e treino
Treino melhora, validação piora | Overfitting | Early stopping, regularização, menor rede
Perda oscila ou cresce | Taxa alta, escala das entradas, outliers ou instabilidade | Padronização, revisão de η e dos dados
As curvas sugerem hipóteses. Cada intervenção precisa de validação.
13 / 51
Notes: Pedir exemplos de causas que produzem curvas semelhantes. Uma perda alta pode resultar de entradas com pouca informação ou de distribuição difícil, e não somente de uma rede pequena. A regularização L2 penaliza a magnitude dos pesos. O early stopping restringe o tempo de ajuste. Reduzir o número de atributos irrelevantes pode ajudar, mas não garante melhora. Comparar intervenções mantendo as divisões e o orçamento de treinamento.
Base: PDF Quinta - parte 1 (1).pdf, página(s) 4–6. Conteúdo reestruturado para a aula.
https://scikit-learn.org/stable/modules/neural_networks_supervised.html

## Slide 14: Hydro-UAI Course
Seleção de atributos
Mais atributos aumentam a carga de ajuste
Camada inicial com 16 neurônios
Chart: Pesos + vieses
| 6 entradas | 24 entradas
Parâmetros na primeira camada | 112 | 400
N = (p + 1) · 16
p = 6: 112 parâmetros
p = 24: 400 parâmetros
Entradas redundantes ou irrelevantes
podem aumentar o esforço de ajuste
sem melhorar a previsão.
Contagem exata para uma camada densa com viés. p é o número de entradas.
14 / 51
Notes: Cada um dos 16 neurônios tem p pesos e um viés. Com 6 entradas são 7*16=112 parâmetros; com 24 são 25*16=400. A contagem cobre somente a primeira camada. Não concluir que menos atributos é sempre melhor: variáveis distintas podem representar processos diferentes e melhorar a previsão. O objetivo é avaliar relevância, redundância, disponibilidade e desempenho. A seleção ou transformação é uma escolha experimental.
Base: PDF Quinta - parte 1 (1).pdf, página(s) 6. Conteúdo reestruturado para a aula.
https://scikit-learn.org/stable/modules/neural_networks_supervised.html

## Slide 15: Hydro-UAI Course
Seleção de atributos
Correlação de Pearson: direção linear
Linear positiva
Chart: y
| -2 | -1 | 0 | 1 | 2
Pontos | -2 | -1 | 0 | 1 | 2
r = +1
Linear negativa
Chart: y
| -2 | -1 | 0 | 1 | 2
Pontos | 2 | 1 | 0 | -1 | -2
r = −1
Relação quadrática
Chart: y
| -2 | -1 | 0 | 1 | 2
Pontos | 4 | 1 | 0 | 1 | 4
r = 0
Exemplos matemáticos exatos. r próximo de zero não implica independência.
15 / 51
Notes: Pearson mede associação linear e varia de -1 a 1. A relação y=x² com x em [-2,-1,0,1,2] é simétrica: a covariância é zero e r=0, apesar de y ser determinado por x. A correlação é indefinida se uma das variáveis for constante. O sinal negativo também pode indicar redundância linear. Esta observação motiva o uso de |r| no filtro e a comparação com métodos que captam dependências não lineares.
Base: PDF Quinta - parte 1 (1).pdf, página(s) 7. Conteúdo reestruturado para a aula.
https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/feature_selection/plot_f_test_vs_mi.html

## Slide 16: Hydro-UAI Course
Seleção de atributos
Matriz de correlação entre entradas
r | P24 | P48 | P72 | ETP
P24 | 1,00 | 0,98 | 0,96 | -0,60
P48 | 0,98 | 1,00 | 0,94 | -0,59
P72 | 0,96 | 0,94 | 1,00 | -0,57
ETP | -0,60 | -0,59 | -0,57 | 1,00
P24, P48 e P72
As chuvas acumuladas têm
forte associação linear.
ETP apresenta sinal negativo
A magnitude |r| também importa
na análise de redundância.
Matriz sintética. P24/P48/P72: chuvas acumuladas. ETP: evapotranspiração potencial.
16 / 51
Notes: Ler primeiro as diagonais e depois os pares fora delas. As correlações foram calculadas em variáveis sintéticas com um sinal de chuva comum e ruído independente. O cenário é ilustrativo e não descreve uma bacia real. Janelas de precipitação acumulada compartilham eventos e podem ser correlacionadas. A informação hidrológica de duração não deve ser descartada automaticamente. A matriz aqui contém somente entradas. O alvo não é candidato de entrada.
Base: PDF Quinta - parte 1 (1).pdf, página(s) 7. Conteúdo reestruturado para a aula.
https://scikit-learn.org/stable/common_pitfalls.html

## Slide 17: Hydro-UAI Course
Seleção de atributos
Filtro de redundância por correlação
Calcular r no treino
Formar grupos correlacionados
Comparar representantes
Exemplo de regra: |r| > 0,90
A escolha dentro de um grupo considera qualidade dos dados,
disponibilidade, significado físico e desempenho na validação.
O limiar 0,90 é uma heurística de triagem. Ele não garante o melhor conjunto de entradas.
17 / 51
Notes: O filtro pode reduzir redundância, mas deve ser visto como gerador de candidatos. Duas variáveis muito correlacionadas podem ter informações distintas sobre eventos extremos, atrasos ou regimes. Use |r| para abranger associação negativa. Calcule a triagem no treino e compare diferentes representantes na validação. Evitar selecionar entradas usando o teste ou eliminá-las apenas por baixa correlação linear com o alvo.
Base: PDF Quinta - parte 1 (1).pdf, página(s) 7. Conteúdo reestruturado para a aula.
https://scikit-learn.org/stable/common_pitfalls.html

## Slide 18: Hydro-UAI Course
Análise de componentes principais
PCA: rotação para novos eixos
Chart: z(P48)
| -1.65144564769 | -1.48630108292 | -1.32115651815 | -1.15601195338 | -0.990867388614 | -0.825722823845 | -0.660578259076 | -0.495433694307 | -0.330289129538 | -0.165144564769 | -3.17484499044E-17 | 0.165144564769 | 0.330289129538 | 0.495433694307 | 0.660578259076 | 0.825722823845 | 0.990867388614 | 1.15601195338 | 1.32115651815 | 1.48630108292 | 1.65144564769
Observações | -1.4722 | -1.6253 | -1.199 | -1.3439 | -0.84416 | -0.9891 | -0.52197 | -0.5853 | -0.16713 | -0.33655 | -4.3145e-17 | 0.33655 | 0.16713 | 0.5853 | 0.52197 | 0.9891 | 0.84416 | 1.3439 | 1.199 | 1.6253 | 1.4722
PC1 | -1.4142 | 1.4142 | 1.4142 | 1.4142 | 1.4142 | 1.4142 | 1.4142 | 1.4142 | 1.4142 | 1.4142 | 1.4142 | 1.4142 | 1.4142 | 1.4142 | 1.4142 | 1.4142 | 1.4142 | 1.4142 | 1.4142 | 1.4142 | 1.4142
PC2 | 1.0607 | -1.0607 | -1.0607 | -1.0607 | -1.0607 | -1.0607 | -1.0607 | -1.0607 | -1.0607 | -1.0607 | -1.0607 | -1.0607 | -1.0607 | -1.0607 | -1.0607 | -1.0607 | -1.0607 | -1.0607 | -1.0607 | -1.0607 | -1.0607
Projeção 3 | -1.3439 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25
Projeção 8 | -0.16713 | -0.24871 | -0.24871 | -0.24871 | -0.24871 | -0.24871 | -0.24871 | -0.24871 | -0.24871 | -0.24871 | -0.24871 | -0.24871 | -0.24871 | -0.24871 | -0.24871 | -0.24871 | -0.24871 | -0.24871 | -0.24871 | -0.24871 | -0.24871
Projeção 16 | 0.84416 | 0.91751 | 0.91751 | 0.91751 | 0.91751 | 0.91751 | 0.91751 | 0.91751 | 0.91751 | 0.91751 | 0.91751 | 0.91751 | 0.91751 | 0.91751 | 0.91751 | 0.91751 | 0.91751 | 0.91751 | 0.91751 | 0.91751 | 0.91751
PC1: maior variância
Acompanha a direção principal
da nuvem de observações.
PC2: eixo perpendicular
Captura a variância restante.
PC1
PC2
Observações
Dados sintéticos, centrados e padronizados. Linhas curtas indicam projeção na PC1.
18 / 51
Notes: PCA encontra direções ortogonais de máxima variância nos dados de entrada. O gráfico usa 21 observações sintéticas padronizadas em duas variáveis. A primeira componente explica aproximadamente 99,44% da variância e a segunda o restante. Cada observação é projetada nos eixos para produzir scores. O alvo Q(t+1) não participa desse ajuste. A PC1 pode representar um sinal de chuva comum, mas a interpretação depende das cargas e do contexto físico.
Base: PDF Quinta - parte 1 (1).pdf, página(s) 8. Conteúdo reestruturado para a aula.
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.decomposition.PCA.html

## Slide 19: Hydro-UAI Course
Análise de componentes principais
Componentes são combinações de atributos
PC1 = (z₁ + z₂) / √2
PC2 = (z₁ − z₂) / √2
z₁ | z₂ | PC1 | PC2
1 | 1 | 1,414 | 0
1 | 0 | 0,707 | 0,707
−1 | −1 | −1,414 | 0
PC1: variação conjunta
PC2: contraste entre as entradas.
O modelo recebe os scores
das componentes escolhidas.
Exemplo com variáveis padronizadas e correlação positiva. O sinal de um eixo pode inverter.
19 / 51
Notes: Para duas variáveis com a mesma variância e correlação positiva, os autovetores são proporcionais a (1,1) e (1,-1). A divisão por √2 mantém comprimento unitário dos eixos. Scores são coordenadas das observações nos novos eixos. O PCA não seleciona uma variável original: ele gera combinações. A inversão do sinal de uma componente é equivalente e não altera a variância explicada ou a reconstrução, desde que a transformação seja consistente.
Base: PDF Quinta - parte 1 (1).pdf, página(s) 8. Conteúdo reestruturado para a aula.
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.decomposition.PCA.html

## Slide 20: Hydro-UAI Course
Análise de componentes principais
Quantas componentes manter?
Chart: Componente
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Por componente | 0.52 | 0.26 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | 0.01
Chart: Acumulada
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Acumulada | 0.52 | 0.78 | 0.9 | 0.96 | 0.99 | 1
Limiar | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95
Escolha | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96
Com limiar de 95%, mantemos 4 componentes (96% da variância).
Distribuição hipotética. Variância preservada não equivale a habilidade de previsão preservada.
20 / 51
Notes: Somar 52+26+12+6=96%. O limiar ilustrado é 95%, então as quatro primeiras componentes o ultrapassam. A regra se refere à variância das entradas sob a escala escolhida, sem garantir preservação do sinal relevante ao alvo. Uma direção de baixa variância pode ser importante para prever a vazão. Comparar k na validação. As seis parcelas somam 100%. O número de componentes começa em 1.
Base: PDF Quinta - parte 1 (1).pdf, página(s) 8. Conteúdo reestruturado para a aula.
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.decomposition.PCA.html

## Slide 21: Hydro-UAI Course
Análise de componentes principais
PCA e seleção dentro do procedimento de treino
TREINO
Imputar
Padronizar
PCA ou seleção
Ajustar MLP
VALIDAÇÃO E TESTE
Imputar
Mesma escala
Mesma transformação
Prever
O treino determina médias, escalas, componentes e atributos selecionados.
21 / 51
Notes: Ajustar todos os transformadores exclusivamente no treino. Na validação e no teste, aplicar os objetos ajustados sem aprender novas médias, escalas, componentes ou conjuntos de variáveis. Repetir isso dentro de cada divisão de validação cruzada. Se houver imputação, ela também deve respeitar a informação disponível no tempo. Após escolher a configuração, pode-se reajustar no conjunto de desenvolvimento de acordo com um protocolo de parada previamente definido, mantendo o teste intocado.
Ampliação didática do PDF Quinta - parte 1 (1).pdf.
https://scikit-learn.org/stable/common_pitfalls.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.decomposition.PCA.html

## Slide 22: Hydro-UAI Course
Informação mútua
Informação mútua: redução da incerteza
H(Y) = −Σ p(y) log₂ p(y)
I(X;Y) = H(Y) − H(Y|X)
MI mede quanto conhecer X reduz,
em média, a incerteza sobre Y.
Aqui, Y é vazão baixa ou alta.
Chart: H(Y), em bits
Exemplo binário teórico. A incerteza é máxima quando baixa e alta têm a mesma probabilidade.
22 / 51
Notes: Definir entropia para variável discreta, com a convenção 0 log 0 = 0. No caso binário, H(p)=-p log2(p)-(1-p)log2(1-p), cujo máximo é um bit quando p=0.5. A entropia condicional resume a incerteza restante após conhecer X. A fórmula de MI neste slide usa variáveis discretas. Para dados contínuos, usamos uma definição por densidades e estimadores apropriados. Perguntar: conhecer chuva forte pode reduzir a incerteza sem determinar totalmente a vazão?
Base: PDF Quinta - parte 1 (1).pdf, página(s) 9. Conteúdo reestruturado para a aula.
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.feature_selection.mutual_info_regression.html

## Slide 23: Hydro-UAI Course
Informação mútua
Um cálculo com probabilidades
X / Y | Vazão baixa | Vazão alta | Total
Dia seco | 0,375 | 0,125 | 0,50
Dia chuvoso | 0,125 | 0,375 | 0,50
Total | 0,50 | 0,50 | 1,00
Antes de observar X:
H(Y) = 1 bit
Depois de observar X:
H(Y|X) ≈ 0,811 bit
I(X;Y) ≈ 0,189 bit
Em dias chuvosos: p(vazão alta | chuva) = 0,75.
Distribuição conjunta hipotética. A chuva reduz a incerteza, mas não determina a classe de vazão.
23 / 51
Notes: As probabilidades conjuntas somam 1. As duas marginais são 0.5. Em cada condição de X, as probabilidades de Y são 0.75 e 0.25 em alguma ordem. H(Y|X)=-0.75log2(0.75)-0.25log2(0.25)=0.811278, e MI=1-0.811278=0.188722 bit. A relação é hipotética, sem correspondência com medições hidrológicas. Para incentivar participação, pedir que os alunos obtenham primeiro p(alta|chuvoso)=0.375/0.5=0.75.
Base: PDF Quinta - parte 1 (1).pdf, página(s) 9. Conteúdo reestruturado para a aula.
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.feature_selection.mutual_info_regression.html

## Slide 24: Hydro-UAI Course
Informação mútua
Dependência não linear pode ter r = 0
Chart: y
| -2 | -1.9 | -1.8 | -1.7 | -1.6 | -1.5 | -1.4 | -1.3 | -1.2 | -1.1 | -1 | -0.9 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2
y = x² | 4 | 3.61 | 3.24 | 2.89 | 2.56 | 2.25 | 1.96 | 1.69 | 1.44 | 1.21 | 1 | 0.81 | 0.64 | 0.49 | 0.36 | 0.25 | 0.16 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.16 | 0.25 | 0.36 | 0.49 | 0.64 | 0.81 | 1 | 1.21 | 1.44 | 1.69 | 1.96 | 2.25 | 2.56 | 2.89 | 3.24 | 3.61 | 4
y = x²
r = 0
Conhecer x determina y.
A informação mútua reconhece
a dependência entre eles.
Exemplo matemático simétrico. Pearson resume a associação linear.
24 / 51
Notes: Para o conjunto simétrico de 41 valores x, a covariância entre x e x² é zero, dentro da precisão numérica. A dependência permanece. A MI detecta relações não lineares, mas sua estimação depende do tamanho amostral e das escolhas do estimador. Em uma relação contínua determinística, a MI ideal pode ser infinita. Por isso, este slide não apresenta um número finito de MI para a curva exata. Não usar a MI para inferir direção causal.
Base: PDF Quinta - parte 1 (1).pdf, página(s) 9–10. Conteúdo reestruturado para a aula.
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.feature_selection.mutual_info_regression.html
https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/feature_selection/plot_f_test_vs_mi.html

## Slide 25: Hydro-UAI Course
Informação mútua
Correlação e MI podem ordenar entradas de modos diferentes
|r| de Pearson
MI estimada, em nats
Chart: |r|
| Q(t) | Q(t−1) | Índice P | Ruído
¦r¦ | 0.51787 | 0.48302 | 0.042913 | 0.0027629
Chart: MI (nats)
| Q(t) | Q(t−1) | Índice P | Ruído
MI | 0.41468 | 0.28232 | 0.69574 | 0
O índice de chuva tem efeito quadrático no alvo sintético.
600 amostras sintéticas. Comparar rankings. As escalas de |r| e MI têm significados diferentes.
25 / 51
Notes: Cálculo reproduzível: p~Uniforme(-2,2), q~Normal(0,1), q_anterior=q+0.3*ruído, alvo=1.8q+2.7p²+0.3*ruído. Seed 42, n=600, mutual_info_regression com n_neighbors=5 e random_state=42. O índice p tem |r|≈0,043 e MI≈0,696 nat. O exemplo é matemático e não uma análise de estações ou de bacia real. No scikit-learn, MI contínua é estimada usando distâncias a vizinhos. O valor não possui sinal e não se limita a 1. Rankings univariados não avaliam completamente redundância ou interação entre entradas.
Base: PDF Quinta - parte 1 (1).pdf, página(s) 10. Conteúdo reestruturado para a aula.
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.feature_selection.mutual_info_regression.html

## Slide 26: Hydro-UAI Course
Escolha do método
Seleção de atributos e extração de componentes
Método | O que produz | Critério principal | Usa o alvo?
Correlação | Subconjunto das entradas originais | Associação linear e redundância | Pode usar
PCA | Novas combinações das entradas | Variância das entradas | Não
Informação mútua | Ranking das entradas originais | Dependência com o alvo | Sim, na seleção
A escolha depende do objetivo e do desempenho fora do treino.
26 / 51
Notes: Correlação entre entradas pode orientar redução de redundância sem o alvo; correlação de entrada com alvo é uma seleção supervisionada. PCA extrai componentes usando somente X e não garante desempenho melhor. Seleção por MI usa y para medir associação com cada entrada. Todos os ajustes devem ocorrer no treino. Alta MI não assegura ganho incremental se a entrada for redundante com outra. Uma variável pode ter baixa associação marginal e contribuir em uma interação.
Base: PDF Quinta - parte 1 (1).pdf, página(s) 7–9. Conteúdo reestruturado para a aula.
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.decomposition.PCA.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.feature_selection.mutual_info_regression.html

## Slide 27: Hydro-UAI Course
Modelos de referência
KNN como modelo de referência
KNN estima a resposta usando os k exemplos mais próximos.
Vizinho | Q(t+1) observado
A | 22 m³/s
B | 28 m³/s
C | 25 m³/s
k = 3, pesos iguais
Q̂ = (22 + 28 + 25) / 3
Q̂ = 25 m³/s
Chart: z(Q)
| -1.2 | 1.1 | -0.6
Outros exemplos | -1 | 1.3 | 0.9
Vizinhos A, B, C | 0.2 | 0.1 | -0.2
Consulta | 0.1 | 0.1 | 0.1
Exemplo hipotético. Verde: os três vizinhos. Laranja: nova consulta. Entradas padronizadas.
27 / 51
Notes: O exemplo usa distância euclidiana no espaço de duas entradas já padronizadas. A consulta é (0.7,0.1), e os vizinhos mais próximos são A=(0.6,0.2), B=(0.9,0.1) e C=(0.7,-0.2), a distâncias aproximadamente 0.141, 0.2 e 0.3. Suas vazões futuras observadas são 22, 28 e 25 m³/s. Com pesos iguais, a previsão é 25. Ajustar k e o tipo de ponderação na validação. KNN pode funcionar como referência para perguntar se a complexidade do MLP melhora a previsão. O uso de vizinhos para estimar MI é outra aplicação da ideia de proximidade, não a regressão KNN deste slide.
Ampliação didática do PDF Quinta - parte 1 (1).pdf.
https://scikit-learn.org/stable/modules/neighbors.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.feature_selection.mutual_info_regression.html

## Slide 28: Hydro-UAI Course
Discussão em sala
Atividade: escolha de entradas
Em duplas, discutam por 3 minutos.
A
P24 e P48 têm |r| = 0,98.
Qual entrada manter? O que falta avaliar?
B
Uma entrada tem r ≈ 0 e MI alta.
Ela deve sair do modelo?
C
4 componentes explicam 96% da variância.
Isso basta para aprovar o PCA?
28 / 51
Notes: Resposta orientadora. A: a correlação não decide sozinha. Comparar qualidade, disponibilidade e desempenho de cada representante, considerando atrasos e duração dos eventos. B: manter como candidata, pois uma dependência não linear pode justificar MI alta, mas confirmar a estabilidade da estimação e a contribuição incremental. C: 96% é variância das entradas. Aprovação depende do desempenho de previsão na validação e da utilidade operacional. Pedir a cada dupla que justifique uma decisão em uma frase. Os números da atividade são hipotéticos.
Ampliação didática do PDF Quinta - parte 1 (1).pdf.
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.decomposition.PCA.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.feature_selection.mutual_info_regression.html

## Slide 29: Hydro-UAI Course
Ajuste de hiperparâmetros
Hiperparâmetros e seus efeitos
Configuração | O que controla | Efeito a observar
Camadas e neurônios | Capacidade e número de parâmetros | Ajuste insuficiente ou overfitting
Taxa de aprendizado η | Tamanho dos passos do otimizador | Velocidade e estabilidade
Batch size | Exemplos por atualização | Custo e ruído do gradiente
Regularização L2 | Penalização dos pesos | Compromisso entre ajuste e generalização
29 / 51
Notes: Apresentar os hiperparâmetros como decisões com efeitos acoplados. Uma taxa adequada depende da escala, da perda e do otimizador. O tamanho de lote modifica o número de atualizações por época e a variabilidade da estimativa do gradiente. O efeito da regularização depende também do tamanho dos dados e da definição da perda. Não prescrever uma única configuração universal.
Base: PDF Quinta - parte 1 (1).pdf, página(s) 11. Conteúdo reestruturado para a aula.
https://scikit-learn.org/stable/modules/neural_networks_supervised.html

## Slide 30: Hydro-UAI Course
Ajuste de hiperparâmetros
Taxa de aprendizado e estabilidade
Chart: L / L inicial
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
η = 0,025 | 1 | 0.9025 | 0.81451 | 0.73509 | 0.66342 | 0.59874 | 0.54036 | 0.48767 | 0.44013 | 0.39721 | 0.35849
η = 0,20 | 1 | 0.36 | 0.1296 | 0.046656 | 0.016796 | 0.0060466 | 0.0021768 | 0.00078364 | 0.00028211 | 0.00010156 | 3.6562e-05
η = 1,05 | 1 | 1.21 | 1.4641 | 1.7716 | 2.1436 | 2.5937 | 3.1384 | 3.7975 | 4.595 | 5.5599 | 6.7275
Passo pequeno
Redução lenta da perda.
Passo adequado
Redução rápida e estável.
Passo grande
Oscilação do peso
com perda crescente.
η = 0,025
η = 0,20
η = 1,05
Exemplo exato: L(w) = w² e w novo = (1 − 2η)w. Estas taxas não são recomendações para MLP.
30 / 51
Notes: As curvas mostram a perda normalizada para L(w)=w², com derivada 2w. A recorrência é w_t=w_0(1-2η)^t, então L_t/L_0=(1-2η)^(2t). Com η=0.025 o fator de peso é 0.95 e a redução é lenta. Com 0.2 o fator é 0.6. Com 1.05 o fator é -1.1, a posição oscila em torno de zero e a perda cresce. O gráfico mostra a perda e não o sinal de w. O limiar de estabilidade deste exemplo não deve ser generalizado para uma rede complexa.
Base: PDF Quinta - parte 1 (1).pdf, página(s) 11. Conteúdo reestruturado para a aula.
https://visionbook.mit.edu/backpropagation.html

## Slide 31: Hydro-UAI Course
Ajuste de hiperparâmetros
Arquitetura e número de parâmetros
6 – 8 – 1
6
8
1
65 parâmetros
6 – 16 – 16 – 1
6
16
16
1
401 parâmetros
6 – 64 – 64 – 1
6
64
64
1
4673 parâmetros
N = Σ (n anterior + 1) · n atual
Redes densas com viés e uma saída. Cada número no diagrama representa neurônios em uma camada.
31 / 51
Notes: Primeira rede: (6+1)*8+(8+1)*1=56+9=65. Segunda: (6+1)*16+(16+1)*16+(16+1)*1=112+272+17=401. Terceira: (6+1)*64+(64+1)*64+(64+1)*1=448+4160+65=4673. A capacidade aumenta, mas a contagem não estabelece a melhor arquitetura. Comparar erro de validação, estabilidade, custo e quantidade de dados. Os blocos não têm altura proporcional ao número de neurônios.
Base: PDF Quinta - parte 1 (1).pdf, página(s) 11. Conteúdo reestruturado para a aula.
https://scikit-learn.org/stable/modules/neural_networks_supervised.html

## Slide 32: Hydro-UAI Course
Ajuste de hiperparâmetros
Busca em grade e busca aleatória
Grade: 9 combinações
Aleatória: 9 combinações
Chart: Neurônios
| -5 | -5 | -5 | -3 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1
Configurações | 8 | 32 | 64 | 8 | 32 | 64 | 8 | 32 | 64
Chart: Neurônios
| -4.7 | -4.1 | -3.9 | -3.2 | -2.8 | -2.2 | -1.8 | -1.5 | -1.1
Configurações | 16 | 64 | 32 | 8 | 64 | 16 | 32 | 64 | 8
Cada ponto exige treinar e validar uma configuração.
Espaço e amostras ilustrativos. Mesma quantidade de candidatos nos dois painéis.
32 / 51
Notes: Grid search enumera o produto cartesiano dos valores especificados: 3 valores de regularização e 3 larguras produzem 9 candidatos. Random search amostra candidatos de distribuições ou listas, sob um orçamento definido. A escala logarítmica ajuda a explorar ordens de magnitude de regularização. A busca aleatória pode cobrir mais valores de um parâmetro, mas a figura não demonstra superioridade de desempenho. Manter o mesmo esquema de validação para todos os candidatos.
Base: PDF Quinta - parte 1 (1).pdf, página(s) 11–12. Conteúdo reestruturado para a aula.
https://scikit-learn.org/stable/modules/grid_search.html

## Slide 33: Hydro-UAI Course
Comparação de modelos
Validação temporal para comparar configurações
Divisão | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | Treino | Treino | Validar |  |  | 
2 | Treino | Treino | Treino | Validar |  | 
3 | Treino | Treino | Treino | Treino | Validar | 
Final | Desenvolvimento para ajuste final | Desenvolvimento | Desenvolvimento | Desenvolvimento | Desenvolvimento | Teste
A configuração deve funcionar em mais de um período.
Esquema ilustrativo. O teste de 2025 fica separado da busca. Blocos e gaps dependem do problema.
33 / 51
Notes: As datas são hipotéticas. Cada divisão usa apenas o passado para estimar um período posterior. Reajustar os transformadores no treino de cada divisão. Comparar a média e a dispersão dos erros em blocos, além de cheias e estiagens. Reservar 2025 para avaliação final após escolher a configuração. Se houver early stopping, definir uma subdivisão temporal interna ao treino de cada fold ou um número de épocas selecionado previamente, evitando usar os rótulos do período avaliado no treinamento. A divisão final de desenvolvimento admite um protocolo de reajuste definido antes de abrir o teste.
Ampliação didática do PDF Quinta - parte 1 (1).pdf.
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.model_selection.TimeSeriesSplit.html
https://scikit-learn.org/stable/common_pitfalls.html

## Slide 34: Hydro-UAI Course
Comparação de modelos
Registro de experimentos comparáveis
Candidato | Entradas | RMSE médio | Desvio entre blocos | Custo relativo
A: MLP inicial | Todas | 12,4 m³/s | 2,1 m³/s | 1,0
B: MLP + MI | Top 4 | 10,8 m³/s | 1,3 m³/s | 0,8
C: MLP + PCA | 4 componentes | 11,1 m³/s | 1,5 m³/s | 0,7
D: rede maior | Top 4 | 10,7 m³/s | 2,2 m³/s | 3,5
A diferença entre B e D justifica mais custo e variabilidade?
Resultados hipotéticos para discussão. Mesmos blocos e unidades em todos os candidatos.
34 / 51
Notes: Todos os resultados são inventados para uma decisão didática, sem alegação de experimento realizado. O custo está normalizado pelo candidato A. O menor RMSE médio nominal é D, mas a diferença de 0.1 m³/s em relação a B pode não ser relevante diante da dispersão. O desvio entre blocos não é um intervalo de confiança nem prova de significância. Comparar erros pareados por bloco, custo, estabilidade e desempenho em regimes críticos. Perguntar quais evidências adicionais seriam necessárias para escolher D.
Ampliação didática do PDF Quinta - parte 1 (1).pdf.
https://scikit-learn.org/stable/modules/grid_search.html

## Slide 35: Hydro-UAI Course
Comparação de modelos
RMSE e R² na avaliação das previsões
Observado | Modelo A | Modelo B
10 | 12 | 30
20 | 18 | 40
30 | 32 | 50
40 | 38 | 60
MODELO A
RMSE = 2 m³/s
R² = 0,968
MODELO B
RMSE = 20 m³/s
R² = −2,2
O modelo B tem Pearson r = 1, mesmo com grande viés.
Dados hipotéticos em m³/s. R² = 1 − Σ(y − ŷ)² / Σ(y − média(y))².
35 / 51
Notes: Observações [10,20,30,40], média 25 e TSS=500. A: erros [-2,2,-2,2], SSE=16, MSE=4, RMSE=2, R²=1-16/500=0.968. B: previsões [30,40,50,60], erro constante -20, SSE=1600, RMSE=20, R²=1-1600/500=-2.2. Em B, r entre observado e previsto é exatamente 1 porque há deslocamento constante. O coeficiente de determinação das previsões não se iguala, em geral, ao quadrado da correlação. R² negativo significa SSE maior que usar a média observada como previsão constante no conjunto avaliado. Comparar ainda com persistência Q̂(t+1)=Q(t) para o caso hidrológico. Se o alvo for constante, o denominador é zero e exige tratamento específico.
Ampliação didática do PDF Quinta - parte 1 (1).pdf.
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.r2_score.html

## Slide 36: Hydro-UAI Course
Incerteza e intervalos
Incerteza epistêmica e aleatória
Fonte | O que representa | Exemplo na previsão de vazão
Epistêmica | Conhecimento limitado sobre o modelo. | Poucos eventos extremos no conjunto de treino.
Aleatória (aleatoric) | Variabilidade de Y para as mesmas entradas. | Ruído de medição e processos não observados.
Dados informativos podem reduzir a incerteza epistêmica.
A decomposição depende das entradas e do modelo. A variância residual pode misturar várias fontes.
36 / 51
Notes: Usar a ausência de grandes cheias no treino como exemplo de conhecimento limitado. A distinção depende da informação disponível: uma variável física omitida pode aparecer como variabilidade residual. Mais repetições das mesmas condições ajudam a caracterizar o ruído, mas a redução da incerteza do modelo requer informação sobre os regimes relevantes. Perguntar qual fonte predomina no projeto dos participantes.
https://papers.nips.cc/paper/2017/file/2650d6089a6d640c5e85b2b88265dc2b-Paper.pdf

## Slide 37: Hydro-UAI Course
Incerteza e intervalos
Disponibilidade de dados e dispersão das estimativas
Região com observações
Região pouco representada
Chart: Vazão estimada (m³/s)
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100
Modelo ilustrativo 1 | 15 | 16.1447 | 17.3098 | 18.4915 | 19.6867 | 20.8921 | 22.1052 | 23.3236 | 24.5456 | 25.77 | 26.9963 | 28.2246 | 29.4554 | 30.6901 | 31.9305 | 33.1788 | 34.4378 | 35.7107 | 37.0009 | 38.3119 | 39.6475 | 41.0114 | 42.407 | 43.8377 | 45.3066 | 46.8162 | 48.3688 | 49.966 | 51.5965 | 53.1867 | 54.7242 | 56.2082 | 57.6373 | 59.0097 | 60.323 | 61.5744 | 62.7606 | 63.8782 | 64.9237 | 65.8932 | 66.7833 | 67.5903 | 68.3109 | 68.9422 | 69.4816 | 69.9269 | 70.2768 | 70.5301 | 70.6864 | 70.746 | 70.7098
Modelo ilustrativo 2 | 15.6732 | 16.7476 | 17.8256 | 18.906 | 19.9883 | 21.0726 | 22.1594 | 23.2501 | 24.3465 | 25.4508 | 26.5658 | 27.6947 | 28.8409 | 30.0079 | 31.1995 | 32.4194 | 33.671 | 34.9577 | 36.2826 | 37.6482 | 39.0568 | 40.51 | 42.0088 | 43.5538 | 45.1449 | 46.7811 | 48.4613 | 50.1836 | 51.9393 | 53.6886 | 55.4221 | 57.1365 | 58.8281 | 60.4932 | 62.1281 | 63.7294 | 65.2936 | 66.818 | 68.2998 | 69.737 | 71.128 | 72.4718 | 73.7681 | 75.0171 | 76.2196 | 77.3771 | 78.4914 | 79.5652 | 80.6012 | 81.6026 | 82.5731
Modelo ilustrativo 3 | 15.7274 | 16.6741 | 17.6265 | 18.5868 | 19.5578 | 20.5427 | 21.5449 | 22.5679 | 23.6155 | 24.6914 | 25.799 | 26.9417 | 28.1226 | 29.3442 | 30.6088 | 31.918 | 33.2728 | 34.6738 | 36.1209 | 37.6131 | 39.1493 | 40.7276 | 42.3454 | 44.0001 | 45.6885 | 47.407 | 49.1521 | 50.9201 | 52.7073 | 54.5103 | 56.3256 | 58.1504 | 59.982 | 61.8184 | 63.658 | 65.4998 | 67.3435 | 69.1892 | 71.0378 | 72.8908 | 74.75 | 76.618 | 78.4977 | 80.3922 | 82.3051 | 84.2399 | 86.2004 | 88.1902 | 90.2128 | 92.2715 | 94.3691
Modelo ilustrativo 4 | 15.1129 | 15.9919 | 16.8955 | 17.8274 | 18.791 | 19.7897 | 20.8266 | 21.9042 | 23.0248 | 24.19 | 25.4008 | 26.6578 | 27.9609 | 29.3091 | 30.7013 | 32.1356 | 33.6094 | 35.1201 | 36.6645 | 38.239 | 39.8401 | 41.4641 | 43.1073 | 44.7663 | 46.4376 | 48.1184 | 49.806 | 51.4984 | 53.2002 | 54.9474 | 56.7458 | 58.5957 | 60.4978 | 62.4537 | 64.4653 | 66.5349 | 68.6656 | 70.8606 | 73.1233 | 75.4573 | 77.8664 | 80.3542 | 82.9241 | 85.5796 | 88.3233 | 91.158 | 94.0855 | 97.1074 | 100.2246 | 103.4373 | 106.7452
Modelo ilustrativo 5 | 14.3946 | 15.3282 | 16.3048 | 17.326 | 18.3928 | 19.5058 | 20.6649 | 21.8691 | 23.1173 | 24.4076 | 25.7374 | 27.1041 | 28.5045 | 29.935 | 31.3921 | 32.8721 | 34.3713 | 35.8863 | 37.4136 | 38.9504 | 40.494 | 42.0424 | 43.594 | 45.1478 | 46.7035 | 48.2612 | 49.8218 | 51.3868 | 52.9704 | 54.6492 | 56.4383 | 58.3411 | 60.3611 | 62.5017 | 64.7668 | 67.16 | 69.6847 | 72.3442 | 75.1416 | 78.0791 | 81.1589 | 84.3825 | 87.7507 | 91.2639 | 94.9216 | 98.7231 | 102.6667 | 106.7505 | 110.9718 | 115.3278 | 119.8153
Observações de treino | 14.9449 | 16.7307 | 22.9258 | 25.4683 | 26.4778 | 33.2269 | 38.7219 | 40.5852 | 45.4832 | 49.6579 | 49.6579 | 49.6579 | 49.6579 | 49.6579 | 49.6579 | 49.6579 | 49.6579 | 49.6579 | 49.6579 | 49.6579 | 49.6579 | 49.6579 | 49.6579 | 49.6579 | 49.6579 | 49.6579 | 49.6579 | 49.6579 | 49.6579 | 49.6579 | 49.6579 | 49.6579 | 49.6579 | 49.6579 | 49.6579 | 49.6579 | 49.6579 | 49.6579 | 49.6579 | 49.6579 | 49.6579 | 49.6579 | 49.6579 | 49.6579 | 49.6579 | 49.6579 | 49.6579 | 49.6579 | 49.6579 | 49.6579 | 49.6579
Fim da região observada | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
As curvas se afastam onde o treino oferece pouca informação.
Curvas e observações sintéticas. Cores: modelos. Pontos brancos: treino. Linha vertical: P = 55 mm.
37 / 51
Notes: As cinco funções foram construídas para demonstrar o conceito, sem ajustar redes a uma base real. Comparar a região até 55 mm com a parte à direita. Modelos podem concordar no domínio observado e divergir ao extrapolar. A divergência é um diagnóstico aproximado, condicionado ao método. Pouca dispersão também pode coexistir com um viés compartilhado entre os modelos.
https://papers.nips.cc/paper/2017/file/9ef2ed4b7fd2c810847ffa5fa85bce38-Paper.pdf
https://papers.nips.cc/paper/2017/file/2650d6089a6d640c5e85b2b88265dc2b-Paper.pdf

## Slide 38: Hydro-UAI Course
Incerteza e intervalos
Métodos para representar a incerteza do modelo
Método | O que varia | Procedimento
Ensemble de redes | Inicialização e ajuste dos pesos. | Treinar várias redes e comparar suas previsões.
Bootstrap em blocos | Amostra de treino com dependência temporal. | Reamostrar blocos e refazer o ajuste.
MC dropout | Máscaras de dropout na mesma rede. | Treinar com dropout e repetir inferências com ele ativo.
O significado do intervalo acompanha o método. A cobertura precisa de avaliação fora do treino.
38 / 51
Notes: Distinguir o ensemble com diferentes inicializações do bootstrap que varia os dados. MC dropout pressupõe uma rede treinada com dropout e amostras de máscaras na inferência. Repetir predict em uma rede determinística fornece a mesma saída. O bootstrap em blocos será o exemplo de aproximação de um intervalo de confiança da média condicional.
https://papers.nips.cc/paper/2017/file/9ef2ed4b7fd2c810847ffa5fa85bce38-Paper.pdf
https://proceedings.mlr.press/v48/gal16.html
https://otexts.com/fpp3/bootstrap.html

## Slide 39: Hydro-UAI Course
Incerteza e intervalos
Média e dispersão de um ensemble
Rede | Q̂(t+1), em m³/s
1 | 18
2 | 20
3 | 21
4 | 22
5 | 24
μ̂(x) = Σ Q̂ₘ(x) / M
s²(x) = Σ[Q̂ₘ(x) − μ̂(x)]² / (M − 1)
μ̂ = 21 m³/s
s = 2,24 m³/s
s resume a dispersão entre os ajustes.
Exemplo hipotético com cinco redes. Essa dispersão representa uma aproximação da incerteza epistêmica.
39 / 51
Notes: Calcular a média: (18+20+21+22+24)/5=21. A soma dos desvios quadráticos é 20, a variância amostral é 5 e o desvio é √5=2,236. A fórmula usa M−1 para descrever a dispersão amostral. A variância da mistura empírica com pesos 1/M usa o denominador M. Dividir s por √M estima erro de Monte Carlo da média sob amostras independentes, uma quantidade diferente da dispersão epistemicamente relevante. Aumentar M melhora a estabilidade da estimativa, mas não acrescenta observações hidrológicas.
https://papers.nips.cc/paper/2017/file/9ef2ed4b7fd2c810847ffa5fa85bce38-Paper.pdf

## Slide 40: Hydro-UAI Course
Incerteza e intervalos
Confiança, credibilidade e previsão
Intervalo | Alvo | Interpretação
Confiança (frequentista) | Um parâmetro, como a média condicional. | Cobertura do procedimento em amostragens repetidas.
Credibilidade (bayesiano) | Um parâmetro com distribuição posterior. | Probabilidade posterior, dado o modelo e os dados.
Previsão | Uma nova observação de vazão. | Cobertura de valores futuros pelo procedimento preditivo.
Var(Y* | x, D) = E[Var(Y* | x, θ)] + Var[E(Y* | x, θ)]
A previsão combina variabilidade da resposta e incerteza sobre a média, sob as hipóteses do modelo.
40 / 51
Notes: A média condicional E[Y|x] descreve a resposta média para uma entrada x. Uma observação futura pode se afastar dessa média mesmo que o parâmetro seja bem estimado. A equação é a lei da variância total, com expectativas sobre a distribuição dos parâmetros ou dos modelos. A faixa entre previsões pontuais de redes captura apenas a dispersão dos ajustes. Identificar o método antes de chamar uma faixa de IC de 95%.
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/prc/section1/prc14.htm
https://search.r-project.org/CRAN/refmans/EnvStats/html/predIntNorm.html
https://papers.nips.cc/paper/2017/file/2650d6089a6d640c5e85b2b88265dc2b-Paper.pdf

## Slide 41: Hydro-UAI Course
Incerteza e intervalos
O significado de um intervalo de confiança de 95%
Chart: Repetição
| 95.4813878846 | 103.321243823 | 103.321243823 | 103.321243823 | 103.321243823 | 103.321243823 | 103.321243823 | 103.321243823 | 103.321243823 | 103.321243823 | 103.321243823 | 103.321243823 | 103.321243823 | 103.321243823 | 103.321243823 | 103.321243823 | 103.321243823 | 103.321243823 | 103.321243823 | 103.321243823
Amostra 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Amostra 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Amostra 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Amostra 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Amostra 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Amostra 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Amostra 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Amostra 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Amostra 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Amostra 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Amostra 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Amostra 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
μ = 100 m³/s
Ao repetir a amostragem,
cerca de 95% dos intervalos
cobrem a média verdadeira.
19 de 20 intervalos
cobriram μ nesta simulação.
Simulação: amostras independentes de n = 25, normal, σ = 10 conhecido. Laranja: intervalo sem cobertura.
41 / 51
Notes: Cada linha vem de uma nova amostra de 25 valores normais, com média populacional 100 e desvio conhecido 10. O IC usa média amostral ±1,95996·10/√25. A simulação com seed 2026 cobre o alvo em 19 das 20 repetições. Essa frequência finita pode variar. O 95% caracteriza o procedimento sob suas hipóteses, e não uma probabilidade posterior da média fixa neste intervalo particular. Essas repetições independentes diferem de dias autocorrelacionados de uma única série.
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/prc/section1/prc14.htm

## Slide 42: Hydro-UAI Course
Incerteza e intervalos
Exemplo numérico: média e nova observação
n = 25, média = 100, s = 10 m³/s, t crítico ≈ 2,064
Chart: Vazão (m³/s)
| 95.8722028767 | 104.127797123
IC da média | 1.5 | 1.5
Intervalo de previsão | 0.5 | 0.5
Estimativa central | 0.5 | 1.5
IC 95% da média
[95,87; 104,13] m³/s
média ± t · s / √n
IP 95% de uma observação
[78,95; 121,05] m³/s
média ± t · s · √(1 + 1/n)
Hipótese: repetições independentes e normais, na mesma condição.
Exemplo clássico de amostragem. A aplicação a um MLP requer um método de incerteza adequado.
42 / 51
Notes: Usar o mesmo cenário para os dois alvos. O erro padrão da média é 10/√25=2. Com 24 graus de liberdade, o valor crítico é 2,06389856. Assim, IC=100±4,127797. Para uma observação independente futura da mesma população normal, a incerteza inclui sua própria variabilidade e resulta em 100±21,047718. Esses limites não são resultados de uma rede. Perguntar qual intervalo responde à necessidade de prever a vazão de amanhã.
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda352.htm
https://search.r-project.org/CRAN/refmans/EnvStats/html/predIntNorm.html

## Slide 43: Hydro-UAI Course
Incerteza e intervalos
Bootstrap em blocos para séries hidrológicas
Pares de treino: (xₜ, yₜ), com janelas já construídas
Bloco original | Dias ilustrativos | Uma reamostra
A | 1 a 7 | B
B | 8 a 14 | A
C | 15 a 21 | B
D | 22 a 28 | D
Blocos contíguos preservam
parte da dependência local.
O tamanho do bloco depende
da autocorrelação e da
duração dos eventos.
As janelas permanecem intactas
dentro dos pares reamostrados.
Sete dias ilustram o procedimento. Tendência e sazonalidade exigem uma estratégia compatível.
43 / 51
Notes: A reamostra mantém o mesmo número de pares, escolhendo blocos com reposição. Construir X e y antes da reamostragem evita criar defasagens entre dias artificialmente unidos. Ajustar o tamanho de bloco à dependência e aos eventos, sem tratá-lo como valor universal. Para sazonalidade ou não estacionariedade, considerar remoção e reintrodução desses componentes ou desenho estratificado. Repetir também o preparo dentro de cada amostra. A validação e o teste continuam posteriores no tempo.
https://otexts.com/fpp3/bootstrap.html

## Slide 44: Hydro-UAI Course
Incerteza e intervalos
IC bootstrap da média condicional
Reamostrar
o treino
Refazer preparo
e MLP
Estimar μ̂ᵦ(x*)
Obter quantis
Chart: Estimativa de μ(x*) (m³/s)
| 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117
Estimativas por classe | 4 | 4 | 27 | 44 | 80 | 108 | 87 | 73 | 43 | 18 | 8 | 4
IC percentil de 95%
[q₂,₅%; q₉₇,₅%]
[89,31; 112,05]
m³/s
A entrada x* é a mesma em todos os ajustes.
Distribuição didática de 500 estimativas simuladas. IC aproximado depende do desenho do bootstrap e do viés.
44 / 51
Notes: A arquitetura e o procedimento de escolha ficam definidos antes desta etapa. Em cada reamostra de treino, repetir imputação, escala, seleção/PCA e treinamento, depois estimar a média na mesma entrada x*. Os percentis 2,5 e 97,5 formam o IC percentil aproximado. Para a distribuição sintética de 500 estimativas deste slide, os valores são 89,307880 e 112,053536 m³/s. O histograma não vem de MLPs reais. O bootstrap pode ter cobertura inadequada quando o viés, o ajuste temporal ou a seleção não são representados. Para prever Y*, acrescentar um modelo da variabilidade da resposta e calibrar em dados separados.
https://otexts.com/fpp3/bootstrap.html
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda352.htm
https://scikit-learn.org/stable/common_pitfalls.html

## Slide 45: Hydro-UAI Course
Incerteza e intervalos
Cobertura e largura dos intervalos de previsão
Chart: Vazão (m³/s)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Limite inferior B | 49.0036 | 55.9184 | 59.3007 | 58.7684 | 55.0473 | 49.6385 | 44.2409 | 40.1466 | 37.835 | 36.9092 | 36.3859 | 35.214 | 32.8093 | 29.3887 | 25.9644 | 23.9919 | 24.8022 | 29.0341 | 36.2887 | 45.148
Limite superior B | 89.0036 | 95.9184 | 99.3007 | 98.7684 | 95.0473 | 89.6385 | 84.2409 | 80.1466 | 77.835 | 76.9092 | 76.3859 | 75.214 | 72.8093 | 69.3887 | 65.9644 | 63.9919 | 64.8022 | 69.0341 | 76.2887 | 85.148
Previsão pontual | 69.0036 | 75.9184 | 79.3007 | 78.7684 | 75.0473 | 69.6385 | 64.2409 | 60.1466 | 57.835 | 56.9092 | 56.3859 | 55.214 | 52.8093 | 49.3887 | 45.9644 | 43.9919 | 44.8022 | 49.0341 | 56.2887 | 65.148
Observações cobertas | 51.0036 | 62.9184 | 68.3007 | 69.7684 | 68.0473 | 64.6385 | 61.2409 | 59.1466 | 57.835 | 57.9092 | 59.3859 | 60.214 | 58.8093 | 57.3887 | 55.9644 | 55.9919 | 59.8022 | 66.0341 | 66.0341 | 66.0341
Observações fora | 80.2887 | 38.148 | 38.148 | 38.148 | 38.148 | 38.148 | 38.148 | 38.148 | 38.148 | 38.148 | 38.148 | 38.148 | 38.148 | 38.148 | 38.148 | 38.148 | 38.148 | 38.148 | 38.148 | 38.148
Cobertura = 100 × acertos / n
Largura média = média(U − L)
20 casos sintéticos
Meta ilustrativa: 90%
B cobre 18 observações.
Limites B
Dentro
Fora
Intervalos | Cobertura | Largura média
A (mais estreitos) | 50% | 16 m³/s
B (no gráfico) | 90% | 40 m³/s
45 / 51
Notes: Os dois conjuntos usam as mesmas previsões centrais e observações sintéticas. A tem meia largura 8 e cobre 10/20=50%, com largura 16. B tem meia largura 20 e cobre 18/20=90%, com largura 40. O gráfico mostra B. Comparar cobertura com o nível nominal, junto com a largura. Intervalos arbitrariamente largos podem ter muita cobertura e pouca utilidade. Os 20 casos ilustram a conta, sem provar calibração. Ajustar o método em validação/calibração e verificar em teste posterior separado.
https://proceedings.mlr.press/v130/chen21b.html

## Slide 46: Hydro-UAI Course
Incerteza e intervalos
Cobertura por regime de vazão
Chart: Cobertura
| Estiagem (n = 60) | Vazão usual (n = 80) | Picos (n = 10)
Cobertura observada | 1 | 1 | 0.3
Cobertura global: 95,3%
Nos picos: 3 de 10
observações cobertas.
A avaliação por regime
orienta ajustes e coleta
de novos dados.
Contagens hipotéticas: 143 de 150 no total. Os poucos picos tornam sua cobertura estimada imprecisa.
46 / 51
Notes: Calcular 60/60 na estiagem, 80/80 em vazões usuais e 3/10 nos picos. A soma produz 143/150=95,333%, mas o regime mais crítico tem 30%. A cobertura global não demonstra cobertura condicional. Além de regime, verificar horizonte, estação e período. Dez picos oferecem pouca precisão estatística, e eventos consecutivos ainda podem reduzir a informação efetiva. Decidir ajustes usando validação e manter o teste reservado para o procedimento definido. Exemplo construído para discussão.
https://proceedings.mlr.press/v130/chen21b.html

## Slide 47: Hydro-UAI Course
Incerteza e intervalos
Intervalo de confiança na comparação de modelos
ΔRMSE = RMSE(B) − RMSE(A)
Chart: Diferença de RMSE (m³/s)
| -1.1 | 0.3
Comparação 1 | 1.5 | 1.5
Comparação 2 | 0.5 | 0.5
Estimativa 1 | 1.5 | 1.5
Estimativa 2 | 0.5 | 0.5
Igualdade de RMSE | 0 | 2
Comparação 1: IC [−1,1; 0,3]
O intervalo inclui zero.
Comparação 2: IC [−1,8; −0,6]
O intervalo favorece B
sob o procedimento adotado.
ICs de 95% hipotéticos. Bootstrap pareado em blocos usa os mesmos casos para comparar A e B.
47 / 51
Notes: Δ<0 corresponde a RMSE menor para B. Na primeira comparação, a estimativa é −0,4 e o intervalo inclui zero, de modo que essa análise não resolve a diferença. Na segunda, a estimativa é −1,2 e ambos os limites são negativos. Construir a distribuição de Δ em blocos reamostrados das mesmas observações e previsões dos dois modelos. Essa reamostragem avalia a incerteza da métrica para modelos já ajustados. Repetir também o treinamento quando o alvo incluir a variabilidade do processo de ajuste. Os limites são exemplos hipotéticos e não resultados de um teste real. Considerar relevância hidrológica e custo, além do sinal.
https://otexts.com/fpp3/bootstrap.html
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda352.htm

## Slide 48: Hydro-UAI Course
Discussão em sala
Atividade final: melhoria de um modelo de vazão
Cenário: há 8 anos de dados diários, 24 entradas e um MLP
com erro baixo no treino e crescente na validação.
1. Como separar os períodos para seleção e avaliação?
2. Qual diagnóstico as curvas sugerem?
3. Que comparação de atributos vale testar primeiro?
4. Como registrar a busca e decidir a configuração?
7 minutos em pequenos grupos. Justificar disponibilidade, validação, custo e tipo de intervalo.
48 / 51
5. IC da média [98; 102] cobre 95% das vazões futuras?
Notes: Resposta orientadora. 1: reservar um bloco recente para teste e usar divisões temporais no desenvolvimento, com gaps se as janelas exigirem. 2: investigar overfitting, além de mudanças de distribuição e erros de preparo. 3: comparar baseline com todas as entradas, filtro de redundância, ranking por MI e PCA, ajustando tudo somente no treino. 4: manter mesmas divisões, controlar o orçamento, registrar hiperparâmetros, erros e custo, comparar estabilidade e extremos. Se a curva divergir, testar early stopping, regularização e menor arquitetura. Após definir o procedimento, avaliar uma vez no teste reservado. Usar uma referência de persistência e, se pertinente, KNN. Os 8 anos e 24 entradas são um cenário hipotético.
Ampliação didática do PDF Quinta - parte 1 (1).pdf.
https://scikit-learn.org/stable/common_pitfalls.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.model_selection.TimeSeriesSplit.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/grid_search.html
Resposta 5: o intervalo se refere à média, e a cobertura de vazões futuras requer intervalo de previsão e avaliação em dados posteriores. Pedir que o grupo descreva como mediria a cobertura nos picos. Ampliar a coleta dos regimes pouco representados pode reduzir incerteza epistêmica.

## Slide 49: Hydro-UAI Course
Síntese da aula
Procedimento de melhoria do modelo
Definição do problema
Horizonte, entradas disponíveis
e referência de desempenho.
Diagnóstico do ajuste
Curvas de treino e validação,
erros por regime e qualidade dos dados.
Experimentos controlados
Atributos, componentes, arquitetura
e treinamento em blocos comuns.
Decisão e avaliação final
Erro, estabilidade, custo,
intervalos e teste reservado.
49 / 51
Notes: Retomar os cinco objetivos e pedir a um participante que explique a diferença entre redução de variância das entradas e melhora de previsão. Reforçar que a melhoria depende de uma comparação controlada, e que um modelo maior pode ter maior custo sem ganho relevante. A escolha de atributos e arquitetura deve respeitar disponibilidade operacional e generalização. Encerrar com a pergunta: qual experimento simples vocês fariam primeiro no próprio projeto?
Base: PDF Quinta - parte 1 (1).pdf, página(s) 12. Conteúdo reestruturado para a aula.
Na análise de incerteza, identificar o alvo do intervalo, avaliar cobertura e largura em conjunto e examinar os eventos críticos.

## Slide 50: Hydro-UAI Course
Referências
Referências para continuar o estudo
MLP e treinamento
scikit-learn: Neural network models
Backpropagation
MIT: Foundations of Computer Vision, cap. 14
PCA
scikit-learn: PCA e decomposição
Informação mútua e KNN
scikit-learn: Feature selection e Nearest neighbors
Busca e validação temporal
scikit-learn: Grid search e TimeSeriesSplit
Preparo e métricas
scikit-learn: Common pitfalls e r2_score
Links completos nas notas. Material-base: Quinta - parte 1. Identidade visual: Hydro-UAI Course.
50 / 51
Notes: Fontes primárias para as ampliações teóricas. As figuras e os valores numéricos são exemplos didáticos descritos nas notas correspondentes. O material-base é o PDF Quinta - parte 1 (1).pdf, 12 páginas, com autoria indicada na capa. O template é Hydro-UAI_Course_dia-2 (1).pptx. Referências consultadas em 06/10/2026.
Ampliação didática do PDF Quinta - parte 1 (1).pdf.
https://scikit-learn.org/stable/modules/neural_networks_supervised.html
https://visionbook.mit.edu/backpropagation.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.decomposition.PCA.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.feature_selection.mutual_info_regression.html
https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/feature_selection/plot_f_test_vs_mi.html
https://scikit-learn.org/stable/common_pitfalls.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/grid_search.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.model_selection.TimeSeriesSplit.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.r2_score.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/neighbors.html

## Slide 51: Hydro-UAI Course
Referências
Referências sobre incerteza e intervalos
Epistêmica e aleatória
Kendall e Gal (2017), NeurIPS
Ensemble de redes
Lakshminarayanan et al. (2017), NeurIPS
MC dropout
Gal e Ghahramani (2016), ICML
Confiança e previsão
NIST/SEMATECH e EnvStats
Bootstrap temporal
Hyndman e Athanasopoulos, FPP3, seção 12.5
Cobertura e largura
Chen et al. (2021), AISTATS
Links nas notas. Os valores das figuras deste bloco são exemplos sintéticos ou hipotéticos.
51 / 51
Notes: Referências para estudo do bloco de incerteza. Os conceitos de amostragem repetida e previsão usam as hipóteses explicitadas nos slides. Os exemplos de bootstrap, regimes e comparação de RMSE servem à discussão e não representam experimentos hidrológicos reais.
https://papers.nips.cc/paper/2017/file/2650d6089a6d640c5e85b2b88265dc2b-Paper.pdf
https://papers.nips.cc/paper/2017/file/9ef2ed4b7fd2c810847ffa5fa85bce38-Paper.pdf
https://proceedings.mlr.press/v48/gal16.html
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/prc/section1/prc14.htm
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda352.htm
https://search.r-project.org/CRAN/refmans/EnvStats/html/predIntNorm.html
https://otexts.com/fpp3/bootstrap.html
https://proceedings.mlr.press/v130/chen21b.html
https://scikit-learn.org/stable/common_pitfalls.html